## Slide 1: CCIE Enterprise Bootcamp
Основы OSPF

## Slide 2: OSPF
Стандартный открытый протокол
Находит соседей обменом hello-пакетами
Обменивается с установленными соседями LSA (Link State Announcement), в которых передает:
  С какими маршрутизаторами установлено соседство
  Как устроена топология
  Какие IP-сети анонсируются
LSA | Установленные соседи
R2 | R1, R3
R3 | R2, R4
R4 | R1, R3
R1 LSDB
R2
R3
R4
R1

## Slide 3: Версии протокола OSPF
OSPFv2:
  Работает только поверх IPv4
  Обменивается только маршрутами IPv4
  RFC 2328
    Устаревшие RFC для OSPFv2: 1131, 1247, 1583, 2178
    50+ дополнительных RFC для различных костыльных механизмов
  Multicast 224.0.0.5 (Hello) и 224.0.0.6 (DR), вложение IP 89
OSPFv3:
  Работает только поверх IPv6
  Обменивается маршрутами как IPv4, так и IPv6
  RFC 5340
  Multicast ff02::5 (Hello) и ff02::6 (DR), вложение IP 89

## Slide 4: Отслеживание состояний каналов
Каждый маршрутизатор строит топологию сети
  Обнаруживает непосредственно подключенных соседей
  Отсылает им и получает от них информацию о связях маршрутизаторов
  Строит карту связей и просчитывает кратчайшие маршруты до каждого узла
  Пользуется полученными маршрутами для нахождения шлюза для каждой анонсированной в топологии сети

## Slide 5: Особенности протоколов Link State
Преимущества:
  Эффективно используют полосу пропускания
  Быстро реагируют на изменения в сети
  Гарантируют защиту от петли
Недостатки
  Вычислительно существенно более сложны по сравнению с ДВ-протоколами
  Плохо масштабируются в сетях с произвольной топологией
  Рассчитаны на работу с топологией, а не с маршрутной информацией IP
    Обросли немыслимым количеством костылей

## Slide 6: Hello
Hello-пакеты отсылаются по таймеру на всех интерфейсах OSPF
  Используется local multicast (224.0.0.5)
  В каждом пакете указывается информация о конфигурации маршрутизатора
  С непротиворечиво настроенными соседями устанавливается соседство
    Должны совпасть таймеры Hello Interval и Dead Interval
    Должны совпасть номер региона и флаг stub
    Пакеты должны пройти процедуру аутентификации
Hello!

## Slide 7: Алгоритм SPF
OSPF использует алгоритм Дейкстры для нахождения кратчайшего пути в топологии между двумя маршрутизаторами
  Метрика – стоимость пути до удаленной сети
  Стоимость пути = сумма стоимостей интерфейсов, составляющих путь
  Меньше стоимость пути – более вероятно прохождение трафика по нему
LSA | Соседи | Сети
R2 | R1 (10), R3 (20) | 
R3 | R2 (20), R4 (10) | 10.0.0.0/24 (15)
R4 | R1 (5), R3 (10) | 
10
20
5
10
10.0.0.0/24
Сеть | Маршрут | Стоимость
10.0.0.0/24 | R3-R2-R1 | 45
 | R3-R4-R1 | 30
15
R1 LSDB
R1 RIB
R2
R3
R4
R1

## Slide 8: Router ID
Каждый маршрутизатор выпускает LSA, которые подписываются его уникальным идентификатором
  ID обязан быть уникальным в пределах всей топологии
  И не меняться в течение всего срока работы OSPF
Идентификатор – 32-битное число
  Часто записывается в форме IP-адреса
Возможные способы назначения
  Вручную
  Взять самый маленький IP-адрес на устройстве
  Взять какой-нибудь еще IP-адрес на устройстве
    Например, маршрутизаторы Cisco предпочитают брать самый большой IP-адрес с виртуальных loopback-интерфейсов

## Slide 9: Состояние соседства
Hello protocol
  INIT: принимаются Неllo без указания «нас» как соседа
  2WAY: принимаются Неllo с указанием «нас» как соседа
Database Exchange
  EXSTART: согласование стартовых Sequence Number, выбор Master
  ЕХСНАNGE: обмен пакетами Database Description
  LOADING: обмен пакетами Link State Request и Link State Update
  FULL: синхронизированные LSDB
Также существуют состояния ATTEMPT и DOWN
Детально процесс разбирается далее в курсе

## Slide 10: Синхронизация таблиц топологии
Состояние 2WAY и FULL стабильные, остальные - переходные
EXSTART
DBD
DBD
EXSTART
DBD
DBD
LOADING
LSR
LSU
LSAck
FULL
R1
R2

## Slide 11: Регионы в OSPF
Маршрутизаторы описывают в выпускаемых LSA топологию сети
  При изменениях в топологии все маршрутизаторы пересчитывают ее
  Если топология большая и сложная, пересчет занимает много ресурсов
OSPF позволяет разбить автономную систему на регионы (аrеа)
  Внутри региона топология считается «по-честному»
  За пределы региона адресная информация передается в ДВ-стиле
Классификация маршрутизаторов
  Internal Router
  Аrea Border Router
  Backbone Router
  АS Boundary Router
Area 7
Area 0
Area 3
Area 1

## Slide 12: Иерархическая топология
OSPF гарантирует защиту от петель
  Внутри региона – нативно: кратчайшие пути петель содержать не могут
  Между регионами используется топология "звезда"
Центральный регион имеет особую роль (0.0.0.0, backbone, transit)