## Slide 1: CCIE Enterprise Bootcampe
Типы LSA

## Slide 2: LSA в OSPFv2
Тип 1, Router LSA: описывает топологию и подключенные префиксы
Тип 2, Network LSA: оптимизирует топологию в multiaccess сетях
Тип 3, Summary LSA: синхронизирует маршруты между регионами
Типы 4,5,7: используются для инъекции внешних маршрутов
Типы 9,10,11: Opaque LSA для передачи иной информации
Типы 6,8: экзотика, не поддерживаются Cisco

## Slide 3: Router LSA (тип 1)
Выпускаются каждым маршрутизатором, по одной в каждый регион
Содержат топологическую и адресную информацию:
  С какими маршрутизаторами (RID) установлено Р2Р-соседство
  Какие транзитные и тупиковые сети (префиксы) подключены
Area 0
Type 1
RID: 1.1.1.1
Nbr: 2.2.2.2
Area 0
Type 1
RID: 2.2.2.2
Nbr: 1.1.1.1
R1
R2

## Slide 4: Проблема: multiaccess-каналы
Если в канале возможно наличие более чем двух маршрутизаторов, полная синхронизация LSDB «каждый с каждым» неэффективна
R4
R1
R2
R3
R5
R6

## Slide 5: DR и BDR
Оптимизация: в канале выбирается Designated Router (DR)
  Максимальный Priority+RID‚ схема без преемптинга
  DR синхронизирует LSDB со всеми маршрутизаторами в канале
  DROTHER между собой остаются в 2WAY
Если есть связь с DR, то есть и связь с остальными
  У всех маршрутизаторов синхронизирована LSDB
  Для отказоустойчивости выбирается Backup DR (BDR)
R4
R1
R2
R3
R5
R6

## Slide 6: Network LSA (тип 2)
Designated Router выпускает Network LSA (тип 2) для общего канала:
  С какими маршрутизаторами DR полностью синхронизировал LSDB
  Какие подключенные префиксы используются в канале
В Router LSA (тип 1) вместо информации o соседях указывается информация о подключенной Network LSA
DROTHER
DR
BDR
DROTHER
DROTHER
DROTHER
Area 0
Type 1
RID: 1.1.1.1
Nbr: 10.0.0.0.
Area 0
Type 1
RID: 2.2.2.2
Nbr: 10.0.0.0.
Area 0
Type 1
RID: 3.3.3.3
Nbr: 10.0.0.0.
Area 0
Type 1
RID: 4.4.4.4
Nbr: 10.0.0.0.
Area 0
Type 1
RID: 5.5.5.5
Nbr: 10.0.0.0.
Area 0
Type 1
RID: 6.6.6.6
Nbr: 10.0.0.0.
Area 0
Type 2
LSID: 10.0.0.1.
Nbrs: 1,2,3,4,5,6
1.1.1.1
10.0.0.0.
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4
5.5.5.5
6.6.6.6

## Slide 7: Проблема: несколько регионов
Область распространения LSA 1 и 2 типов – регион
  Все маршрутизаторы в регионе синхронизируют LSDB между собой
  Маршрутизаторы в других регионах не получают информацию о топологии
  Вообще говоря, им она не особенно интересна
Решение: передавать адресную информацию между регионами
  Маршрутизатор на границе между регионами (ABR, Area Border Router) формирует в другие регионы анонсы об имеющихся префиксах

## Slide 8: Summary LSA (тип 3)
ABR транслирует в регион префиксы, известные в других регионах
  Из LSA типов 1 и 2 ненулевых регионов – в LSA типа 3 региона 0
  Из LSA типов 1, 2 и 3 региона 0 – в LSA типа 3 ненулевых регионов
    Область распространения LSA3 - регион
  В LSA3 указывается суммарная стоимость пути от ABR до анонсируемой сети
Каждый АВR генерирует по одной Summary LSA на каждый префикс
  ABR контролирует создание LSA3 для разных префиксов по своему выбору
Network А
Area 0
Area 1
LSA 1
RID R1
Net A
LSA 3
RID R2
Net A
LSA 1
RID R2
R3
R2
R1

## Slide 9: Проблема: внешние для OSPF маршруты
Маршрутизатор OSPF в LSA1/2 может анонсировать соседям только подключенные (directly connected) префиксы с интерфейсов OSPF
Соседям может быть интересно знать про другие префиксы из RIB
  Статические маршруты
  Динамические маршруты, полученные в другом протоколе маршрутизации
  Подключенные префиксы на интерфейсах, не включенных в OSPF
Решение: распространять эту информацию по аналогии с LSA3
  Маршрутизатор на границе автономной системы (ASBR, Autonomous System Boundary Router) формирует анонс об имеющихся внешних префиксах

## Slide 10: External LSA (тип 5)
ASBR транслирует в AS префиксы, известные из других источников
  Область распространения LSA5 – вся автономная система
  В LSA5 указывается ASBR RID и некоторая стоимость пути от ASBR до сети
    Может также указываться Forwarding Address – IP-адрес, через который пойдет трафик
  LSA5 бывают двух типов:
    Тип 1: указывается стоимость, посчитанная по схожей с OSPF методике
    Тип 2: указывается стоимость, посчитанная по принципиально отличной методике
Каждый АSВR генерирует по одной External LSA на каждый префикс
Network А
BGP
OSPF
Update
Net A
LSA 5
RID R2
Net A
R3
R2
R1

## Slide 11: Проблема: как добраться до ASBR?
В LSA5 указывается внешняя стоимость маршрута и RID ASBR
  Router ID – топологическая информация, видна в LSA1
  За пределами региона маршрут до ASBR по LSA1/2 построить невозможно
Решение: распространять информацию об ASBR по аналогии с LSA3
  Маршрутизатор на границе между регионами (ABR, Area Border Router) формирует в другие регионы анонсы об известных ему ASBR

## Slide 12: ASBR Summary LSA (тип 4)
ABR транслирует в регион информацию об известных ASBR
  ASBR Router ID
  Суммарную стоимость пути от ABR до ASBR
  Область распространения LSA4 - регион
Каждый АВR генерирует по одной LSA4 на каждый известный ASBR
BGP Network А
Area 0
Area 1
LSA 5
RID R1
Net A
LSA 4
RID R2
ASBR R1
LSA 5
RID R1
Net A
R3
R2
R1

## Slide 13: Метрика intra-area маршрута OSPF
Складывается из двух компонентов:
  Стоимость анонсированной сети на LSA-источника (0 для LSA2)
  Суммарная стоимость пути до LSA-источника (вычисляется из LSA1)
10.0.0.0/24
10
R3
R2
R1
R4
10
10
10
A
B
C
D
Маршрутизатор | Метрика сети 10.0.0.0/24
R1 | А (подключенная сеть)
R2 | А (анонсированная стоимость на R1) + В (суммарная стоимость пути до R1)
R3 | А (анонсированная стоимость на R1) + В+С (суммарная стоимость пути до R1)
R4 | А (анонсированная стоимость на R1) + В+С+D (суммарная стоимость пути до R1)

## Slide 14: Метрика inter-area маршрута OSPF
Складывается из двух компонентов:
  Стоимость анонсированной сети на ABR (указывается в LSA3)
  Суммарная стоимость пути до ABR (вычисляется из LSA1)
10.0.0.0/24
10
R3
R2
R1
R4
10
10
10
A
B
C
D
Маршрутизатор | Метрика сети 10.0.0.0/24
R1 | А (подключенная сеть)
R2 | А (анонсированная стоимость на R1) + В (суммарная стоимость пути до R1)
R3 | А+В (стоимость LSA3 от R2) + С (суммарная стоимость пути до R2)
R4 | А+В (стоимость LSA3 от R2) + С+D (суммарная стоимость пути до R2)

## Slide 15: Стоимость пути до ASBR
BGP 10.0.0.0/24
Складывается из двух компонентов:
  Суммарная стоимость пути от ABR до ASBR (указывается в LSA4)
  Суммарная стоимость пути до ABR (вычисляется из LSA1)
R3
R2
R1
R4
10
10
10
B
C
D
Маршрутизатор | Стоимость пути до ASBR (R1)
R1 | -
R2 | В (суммарная стоимость пути до R1)
R3 | В (стоимость LSA4 от R2) + С (суммарная стоимость пути до R2)
R4 | В+C (стоимость LSA4 от R3) + D (суммарная стоимость пути до R3)
Area 1
Area 0
Area 2
А

## Slide 16: Метрика external маршрута OSPF
BGP 10.0.0.0/24
Состоит из двух независимых компонентов:
  Стоимость пути от ASBR до внешней сети (указывается в LSA5)
  Суммарная стоимость пути до Forwarding Address или (при FA=0) ASBR RID (вычисляется из LSA4 и LSA1)
R3
R2
R1
R4
10
10
10
B
C
D
Маршрутизатор | Внешняя стоимость | Стоимость пути до ASBR (R1)
R1 | - | -
R2 | A (стоимость в LSA5) | В (суммарная стоимость пути до R1)
R3 | A (стоимость в LSA5) | В (стоимость LSA4 от R2) + С (суммарная стоимость пути до R2)
R4 | A (стоимость в LSA5) | В+C (стоимость LSA4 от R3) + D (суммарная стоимость пути до R3)
Area 1
Area 0
Area 2
А

## Slide 17: Метрика Е1 и Е2
LSA5 бывают двух типов:
  Тип 1: внешняя стоимость считается по схожей с OSPF методике
  Тип 2: внешняя стоимость считается по отличной методике
Компоненты метрики в LSA5 типа 1 можно складывать друг с другом
  Если два ASBR предлагают LSA5 типа 1, OSPF предпочтет маршрут с минимальной суммой внешней и внутренней стоимости
Компоненты метрики в LSA5 типа 2 нельзя складывать друг с другом
  Если два ASBR предлагают LSA5 типа 2, OSPF предпочтет маршрут с минимальной внешней стоимостью
R1
10
R3
R2
R4
20
15
10

## Slide 18: Предпочтения маршрутов по RFC 2328
LSA1: intra-area маршруты
LSA3: inter-area маршруты
LSA5 тип 1: внешние маршруты со сравнимой с OSPF стоимостью
LSA5 тип 2: внешние маршруты с несравнимой с OSPF стоимостью

## Slide 19: Формат Router LSA
Формат содержимого LSA1 (без учета заголовка):
0 |  |  |  |  | V | E | B | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Number of links |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Link ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Link Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Link Type |  |  |  |  |  |  |  | # TOS |  |  |  |  |  |  |  | metric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Link ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Link Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Link Type |  |  |  |  |  |  |  | # TOS |  |  |  |  |  |  |  | metric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Флаги
  E – роутер является ASBR
  B – роутер является ABR
Link Type
  1 – соседство с P2P-соседом (LSA1)
  2 – соседство в MA-канале (LSA2)
  3 – Анонс адресной информации
  4 – OSPF Virtual Link
Link ID и Link Data зависят от LS Type
  Router ID, IP-адрес, маска сети и т.д.
Может присутствовать несколько секций метрик для разных TOS
LS ID равен Advertising Router ID

## Slide 20: LS Type
Point-to-point neighborship (соседняя LSA1)
Transit network (соседняя LSA2)
Stub network (адресная информация)
Virtual Link
Area 0
Area 1
Area 0
Area 0

## Slide 21: Формат Network LSA
Формат содержимого LSA2 (без учета заголовка)::
  Network Mask: 32-битная маска сети (например, 0xffffff00 для /24)
    IP-адрес сети берется из LS ID
  Attached Router IDs: список всех соседних с DR роутеров, плюс сам DR)
LS ID – IP-адрес DR
Advertising Router ID – RID DR
Network Mask |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Attached Router IDs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 22: Формат Summary LSA
Формат содержимого LSA3 и LSA4 (без учета заголовка):
  Network Mask:
    32-битная маска сети для LSA3 (IP-адрес сети совпадает с LS ID)
    0 для LSA4 (ASBR RID совпадает с LS ID)
LS ID
  IP-адрес сети для LSA3
  ASBR RID для LSA4
Advertising Router ID – RID ABR
Может присутствовать несколько секций метрик для разных TOS
Network Mask |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  | metric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 23: Формат AS-External LSA
Формат содержимого LSA5 и LSA7 (без учета заголовка):
  Network Mask: 32-битная маска сети (IP-адрес сети совпадает с LS ID)
  E: указывает на тип метрики LSA5/LSA7
    0 – метрика типа 1
    1 – метрика типа 2
LS ID – IP-адрес внешней сети
Advertising Router ID – RID ASBR
Может присутствовать несколько секций метрик для разных TOS
Network Mask |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E | 0 |  |  |  |  |  |  | metric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Forwarding Address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
External Route Tag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |