## Slide 1: Link State Database
CCIE Enterprise Bootcamp

## Slide 2: Формат пакета
Каждый пакет OSPFv2 имеет следующий формат заголовка:
Version |  |  |  |  |  |  |  | Type |  |  |  |  |  |  |  | Packet Length |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Router ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Area ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AuType |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Authentication (8 байт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Authentication Data (опционально) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Version = 2
Type
  1 – Hello
  2 – DBD
  3 – LS Request
  4 – LS Update
  5 – LS Acknowledgment
Router ID – уникальный в AS ID
Checksum – Internet Checksum
  От всего пакета, кроме Authentication
AuType – тип аутентификации
  0 – аутентификация не используется
  1 – открытый пароль
  2 – криптографическая аутентификация

## Slide 3: Типы пакетов
OSPFv2 использует следующие типы пакетов
  Hello
    Для установления соседства и обнаружения отказа соседа
  Database Description (DBD)
    Для первичной синхронизации LSDB
  LS Request
    Для первичной синхронизации LSDB
  LS Update
    Для синхронизации LSDB
  LS Acknowledgment
    Для подтверждения полученных данных

## Slide 4: Типы канальных сред
OSPF ведет себя по-разному в разных канальных средах
Выделяются следующие канальные среды (по RFC 2328):
Совпадение типа среды не проверяется при установлении соседства
Среда | Multicast | Full mesh | Соседство | DR/BDR | Таймеры | Анонс
Broadcast | есть | да | авто | да | 10/40 | сеть
Point-to-point | есть | - | авто | нет | 10/40 | сеть
Point-to-multipoint | нет | нет | авто | нет | 30/120 | хост
Nonbroadcast | нет | да | статика | да | 30/120 | сеть
OSPF Virtual Link | нет | нет | статика | нет | - | -

## Slide 5: Машина состояний соседств
В таблице соседств каждый сосед находится в одном из состояний:
  Down
  Attempt
  Init
  2-Way
  ExStart
  Exchange
  Loading
  Full
Exstart
Down
Attempt
Init
2-Way
Loading
Exchange
Full
отправлено
Hello
получено валидное Hello
получено Hello с нашим Router ID в Neighbor List
нужна
синхронизация
завершен обмен DBD
получены все
запрошенные LSA
выбраны
Master/Slave

## Slide 6: Hello
Формат пакета Hello:
Использование Hello позволяет:
  Убедиться в двусторонней связности между соседними роутерами
  Убедиться в непротиворечивости конфигурации соседних роутеров
Network Mask |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hello Interval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Options |  |  |  |  |  |  |  | Priority |  |  |  |  |  |  | 
Dead Interval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DR IP address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BDR IP address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Neighbor List |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: Hello protocol
Пакеты Hello отправляются в сторону соседа (соседей)
  На broadcast и point-to-point каналах
    IP-адрес получателя: 224.0.0.5 (All SPF Routers)
    Один пакет раз в Hello Interval
  На OSPF Virtual Link и NBMA каналах
    IP-адрес получателя: юникастовый адрес соседа
    Один пакет раз в Hello Interval каждому соседу независимо
Hello не требуют подтверждения
Immediate Hello – расширение OSPF
  На Hello от нового соседа немедленно отправляется юникастовый ответ

## Slide 8: Состояния Hello Protocol
Состояния Hello Protocol:
  Down: IP-адрес соседа известен, канальный адрес неизвестен
  Attempt: IP и канальный адреса известны, соседу отправлено Hello
  Init: от соседа получено Hello без нашего RID в Neighbor List
  2-Way: от соседа получено Hello с нашим RID в Neighbor List
При переводе соседа в 2-Way маршрутизатор должен:
  Определить IP-адреса DR и BDR в канале
  Определить необходимость дальнейшей синхронизации LSDB с соседом
?
Down
Attempt
Init
2-Way

## Slide 9: Выбор DR/BDR
DR и BDR оптимизируют топологию multiaccess-каналов
  Выбираются только в broadcast и NBMA средах
При инициализации интерфейса DR=BRD=0.0.0.0
  Cлушаем Hello в течение Wait Timer (по умолчанию равен Dead Interval)
  Если получено Hello от соседа, указавшего себя DR – выбираем его
  Если получено несколько Hello – выбираем по максимальным Priority и RID
Составляем список маршрутизаторов, которые могут стать DR
  "Мы" и все "наши" 2-Way соседи (кроме тех, у кого priority=0)
  Выбираем соседа с максимальными Priority и RID
Повторяем процедуру для BDR
  DR до выборов BDR не допускается

## Slide 10: Первичная синхронизация LSDB
В состояние ExStart из 2-Way соседи переходят, если:
  В канальной среде не выбираются DR/BDR
    Point-to-point
    Point-to-multipoint
    OSPF Virtual Link
  В канале выбираются DR/BDR, и кто-то из соседей выбран DR или BDR
    DROTHER'ы между собой напрямую LSDB не реплицируют и остаются в 2-Way
В ExStart соседи принимают решение о порядке обмена DBD
  Определяются роли Master/Slave и проверяется совпадение MTU
ExStart
2-Way

## Slide 11: Database Description
Формат пакета DBD:
Interface MTU для Virtual Link указывается равным 0
  Нужно выполнить Path MTU Discovery или ограничить пакеты 576 байтами
Sequence Number увеличивается на 1 с каждым пакетом (как в EIGRP)
  Стартовое значение случайное, как в TCP
Флаги:
  I (Init) обозначает инициализацию Sequence Number (аналог SYN в TCP)
  M (More) указывает на то, что фаза Exchange не закончена
  MS (Master/Slave) указывает на роль мастера
Interface MTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Options |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | I | M | MS
DD Sequence Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LSA Headers List |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: Выбор Master/Slave
Мастером выбирается маршрутизатор с большим RID (без priority)
В ExStart оба соседа отправляют DBD с I=1, M=1 и MS=1
  Один должен сдаться и отправить ответное DBD с I=0, M=1 и MS=0
    Формально это сообщение уже относится к фазе Exchange на обоих роутерах, в нем начинают передаваться заголовки LSA
Маршрутизатор, получивший DBD с Interface MTU, превышающим его собственный, должен проигнорировать такой пакет
  Сосед останется висеть в ExStart и не перейдет в Exchange (классика!)
Exchange
ExStart

## Slide 13: Обмен пакетами DBD
DBD всегда отправляются парой Master>Slave; Slave>Master
  Флаг M указывает на необходимость продолжения процесса
  Master будет отправлять DBD, если Slave отправляет M=1
  Роутер может отправить пустой DBD, если больше отправлять нечего
  Если подтверждение не получено – будет ретрансмит
Хитрая схема подтверждения доставки
  Slave, подтверждая предыдущий пакет, отправляет пакет с SN=X
  Master, подтверждая предыдущий пакет, отправляет пакет с SN=X+1
  Slave не ждет подтверждения на пакет, когда оба соседа отправили М=0
    Это не страшно, т.к. Master не получит подтверждения на свой пакет и переотправит его
DBD
DBD

## Slide 14: Exchange
Маршрутизаторы синхронизируют заголовки LSA из LSDB
LS Age |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Options |  |  |  |  |  |  |  | LS Type |  |  |  |  |  |  | 
LS ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Advertising Router |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LS Sequence Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LS Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Length |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LS Age – время в секундах, прошедшее с выпуска LSA
LS ID – идентификатор LSA
Advertising Router – RID выпустившего маршуризатора
LS Sequence Number – версия LSA
LS Checksum – алгоритм Флетчера, не Internet Checksum

## Slide 15: Loading
В фазе Loading маршрутизатор запрашивает нужные LSA у соседа
  Отправляется запрос LS Request с заголовками нужных LSA
  Принимается LS Update с запрошенным содержимым
  Получение подтверждается пакетом LS Acknowledge с заголовками LSA
После получения всех запрошенных LSA сосед переводится в Full
Loading
Exchange
Full
LSR
LSU
LSAck

## Slide 16: Жизненный цикл LSA
LS Sequence Number – номер версии LSA (signed int32)
  Увеличивается на 1 при внесении изменений в LSA
  LSA создается с SN=0x80000001, при достижении 0x7FFFFFFF флашится
LS Age – время в секундах, прошедшее с выпуска LSA
  Если LS Age больше 1800 (30 минут), LSA перевыпускается
  Если LS Age больше 3600 (1 час), LSA исключается из топологии и флашится
    Распространение LSA с MaxAge эффективно убирает ее из LSDB на всех роутерах

## Slide 17: Обновление LSA в среде без DR
При обновлении LSDB роутер раздает новые LSA соседям
  Отправляет LSU с новыми LSA
  Ждет подтверждения с идентичными заголовками (LSU или LSAck)
В среде без DR каждому соседу в канале отправляется LSU:
  point-to-point: multicast на 224.0.0.5
  point-to-multipoint: unicast на адрес соседа
LSU
LSAck

## Slide 18: Обновление LSA в среде с DR
В среде с DR отправлять LSU каждому роутеру в канале накладно
При обновлении LSDB на DROTHER сначала уведомляется DR:
  multicast на 224.0.0.6 (AllDRouters)
DR уведомляет остальных участников (подтверждая полученную LSA)
  multicast на 224.0.0.5 (AllSPFRouters)
Ответные юникастовые LSAck подтверждают полученную LSA
LSU 224.0.0.6
LSAck Unicast
LSU 224.0.0.5
DROTHER
DR
BDR
DROTHER
DROTHER
DROTHER

## Slide 19: Аутентификация
Заголовок OSPFv2 содержит поля для аутентификации пакетов:
Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AuType |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Authentication (8 байт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Authentication Data (опционально) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AuType – тип аутентификации
  0 – нет аутентификации; в Authentication нули, Authentication Data отсутствует
  1 – открытый пароль; в Authentication первые 8 символов пароля, Data отсутствует
  2 – криптографическая аутентификация с использованием цифровой подписи
Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0х0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0х0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Key ID |  |  |  |  |  |  |  | Auth Data Len |  |  |  |  |  |  | 
Cryptographic Sequence Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Authentication Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Authentication