## Slide 1: Манипуляции с маршрутами в OSPF
CCIE Enterprise Bootcamp

## Slide 2: Инъекция внешних маршрутов
OSPF позволяет распространять внешнюю маршрутную информацию
  Статические маршруты
  Динамические маршруты, полученные в другом протоколе маршрутизации
  Подключенные префиксы на интерфейсах, не включенных в OSPF
Для распространения таких маршрутов используется LSA5
Типичные сценарии использования внешних маршрутов:
  Маршрут по умолчанию
  Пользовательские маршруты

## Slide 3: Агрегация/фильтрация LSA3
Выпущенная однажды LSA в неизменном виде хранится в LSDB каждого роутера в пределах ее области распространения
  Все роутеры в пределах региона из LSA1 точно знают все подключенные сети
  За пределами региона роутеры получают только LSA3
ABR, генерирующий LSA3 (и только он), имеет возможность модифицировать маршрутную информацию
  Выполнить агрегацию маршрутов
    RFC 1583: метрика агрегатного маршрута – минимальная метрика его компонентов
    RFC 2328: метрика агрегатного маршрута – максимальная метрика его компонентов
  Выполнить фильтрацию маршрутов
Фильтрацию и агрегацию необходимо настраивать однотипно на всех ABR региона

## Slide 4: Агрегация/фильтрация LSA5
Аналогично, выпущенная однажды LSA5 в неизменном виде хранится в LSDB каждого роутера в автономной системе
ASBR, генерирующий LSA5 (и только он), имеет возможность модифицировать маршрутную информацию
  Выполнить агрегацию маршрутов
  Выполнить фильтрацию маршрутов
Фильтрацию и агрегацию необходимо настраивать однотипно на всех ASBR в автономной системе

## Slide 5: Регионы в OSPF
Изначально появились в OSPF для уменьшения нагрузки на ЦП
  Смена топологии в другом регионе не вызывает запуска SPF
ABR может формировать LSA3 по своему усмотрению
  Фильтровать маршруты можно только на границах регионов
  Агрегировать маршруты можно только на границах регионов
Регионы бывают четырех типов:
  Транзитный регион (backbone area)
  Нормальные регионы (regular area)
  Тупиковые регионы (stub area)
    Также "полностью тупиковые" (totally stub area)
  И не совсем тупиковые (not-so-stubby area)
    Также "полностью не совсем тупиковые" (totally not-so-stubby area)
    WTF?! давайте разбираться
Area 7
Area 0
Area 3
Area 1

## Slide 6: Транзитный регион (backbone)
Маршрутизатор становится ABR только если имеет копию LSDB area 0
  Иметь несколько интерфейсов в разные регионы недостаточно
ABR занимается генерацией LSA3 в транзитном регионе
  Создает LSA3 на изученные в обычном регионе intra-area маршруты
ABR копирует LSA5 в транзитный регион и выпускает LSA4
ABR транслирует LSA7 в LSA5 транзитного региона, но об этом позже
Area 0
Area 1
LSA 3
Net A
LSA 1
Net A
LSA 5
Net B
LSA 5
Net B
LSA 4
ASBR B

## Slide 7: Нормальный регион
ABR занимается генерацией LSA3 в нормальном регионе
  Создает LSA3 на изученные в остальных регионах intra-area маршруты
  Создает LSA3 на изученные в транзитном регионе inter-area маршруты
    Именно выпускает новую LSA3, а не копирует имеющуюся
ABR копирует LSA5 из транзитного региона и выпускает LSA4
Area 0
Area 1
LSA 3
Net B
LSA 3
Net B
LSA 5
Net C
LSA 5
Net C
LSA 4
ASBR C
LSA 1
Net A
LSA 3
Net A

## Slide 8: Тупиковый регион (stub area)
В LSDB тупиковых регионов запрещаются LSA5
ABR занимается генерацией LSA3 в тупиковом регионе
  Создает LSA3 на изученные в остальных регионах intra-area маршруты
  Создает LSA3 на изученные в транзитном регионе inter-area маршруты
ABR не копирует LSA5 из транзитного региона и не создает LSA4
  Вместо всех существующих LSA5 создается LSA3 за сеть 0.0.0.0/0
Area 0
Stub 2
LSA 3
Net B
LSA 3
Net B
LSA 5
Net C
LSA 3
0.0.0.0/0
LSA 1
Net A
LSA 3
Net A

## Slide 9: Полностью тупиковый регион (totally stub)
ABR не копирует LSA5 из транзитного региона, не создает LSA4 и не генерирует LSA3 в тупиковом регионе по обычным правилам
  Вместо всех внешних маршрутов ABR выпускает LSA3 за сеть 0.0.0.0/0
Поведение totally stub ABR не описано в RFC
  Однако схожим образом реализуется многими вендорами
Area 0
TStub 3
LSA 3
Net B
LSA 5
Net C
LSA 3
0.0.0.0/0
LSA 1
Net A

## Slide 10: Не совсем тупиковый регион (NSSA)
Not-So-Stubby Area, RFC 1587 и 3101
ASBR в NSSA создает LSA7, по функциям и формату совпадает с LSA5
  Область распространения LSA7 – регион, а не автономная система
ABR транслирует внешние маршруты в NSSA по общим правилам
ABR транслирует LSA7 в LSA5 транзитного региона
  Указывает стоимость LSA, свой RID в ASBR ID, ASBR IP в Forwarding Address
Area 0
NSSA 4
LSA 3
Net B
LSA 3
Net B
LSA 5
Net C
LSA 3
0.0.0.0/0
LSA 1
Net A
LSA 3
Net A
LSA 7
Net D
LSA 5
Net D
BGP
Net D

## Slide 11: Totally NSSA
ABR не копирует LSA5 из транзитного региона, не создает LSA4 и не генерирует LSA3 в тупиковом регионе по обычным правилам
  Вместо всех внешних маршрутов ABR выпускает LSA3 за сеть 0.0.0.0/0
ABR транслирует внешние маршруты в NSSA по общим правилам
ABR транслирует LSA7 в LSA5 транзитного региона
  Указывает стоимость LSA, свой RID в ASBR ID, ASBR IP в Forwarding Address
Area 0
TNSSA 5
LSA 3
Net B
LSA 5
Net C
LSA 3
0.0.0.0/0
LSA 1
Net A
LSA 7
Net D
LSA 5
Net D
BGP
Net D

## Slide 12: E-bit и N-bit
Во всех сообщениях OSPF есть поле Options
Одна из опций – ExternalRoutingCapability, управляется флагом E-bit
  1 – в регионе поддерживаются LSA5
  0 – в регионе не поддерживаются LSA5
Другая опция – NSSA capability, управляется флагом N-bit
  1 – в регионе поддерживаются LSA7
  0 – в регионе не поддерживаются LSA7
Совпадение E-bit и N-bit проверяется при установлении соседства
  Все маршрутизаторы в регионе должны быть настроены идентично
Функции Totally Stub и Totally NSSA не требуют специальных флагов
  Настройка локальна для ABR и влияет только на его поведение

## Slide 13: P-bit
Трансляцию LSA7/5 выполняет только один ABR
  Одна LSA7 – одна LSA5 с Forwarding Address, чтобы не перегружать LSDB
  Трансляцию выполняет ABR с наибольшим Router ID в NSSA-регионе
N-бит имеет двойственную природу:
  В Hello он указывает на поддержку NSSA
  В LSA7 он указывает на возможность трансляции LSA7/5 и называется P-bit
    Если NSSA ASBR одновременно и ABR, то другому ABR трансляцию выполнять не нужно
Area 0
TNSSA 5
LSA 7, P=0
Net D
LSA 5
Net D
BGP
Net D

## Slide 14: Предпочтения маршрутов по RFC 3101
LSA1: intra-area маршруты
LSA3: inter-area маршруты
LSA5/7 тип 1: внешние маршруты со сравнимой с OSPF стоимостью
  N1, P-бит=1 (ASBR в общем регионе NSSA)
  E1 (ASBR в произвольном регионе, в том числе транслированные LSA7)
  N1, P-бит=0 (ASBR в общем регионе NSSA, но доступный также в backbone)
LSA5/7 тип 2: внешние маршруты с несравнимой стоимостью
  N2, P-бит=1 (ASBR в общем регионе NSSA)
  E2 (ASBR в произвольном регионе, в том числе транслированные LSA7)
  N2, P-бит=0 (ASBR в общем регионе NSSA, но доступный также в backbone)

## Slide 15: Непрерывность региона
Не-backbone регионы связными быть не обязаны
  В LSA3 нет указания на номер региона источника
  Не надо закладываться на это при дизайне сети 
Транзитный регион должен быть связным
  В противном случае маршруты, изученные в одном сегменте региона, не смогут попасть в LSDB маршрутизаторов другого сегмента
Area 0
Area 1
Area 0
LSA 3
Net A
LSA 1
Net A
LSA 3
Net A
Area 1
Area 0
Area 1
LSA 3
Net A
LSA 1
Net A
LSA 3
Net A

## Slide 16: OSPF Virtual Link
ABR обязан иметь полную копию LSDB транзитного региона
Virtual Link – псевдоинтерфейс транзитного региона
  Строится между участниками обычного (не тупикового) региона
  Для построения используются RID
    SPF вычисляет кратчайший маршрут по LSA1/2
    Отправляются юникастовые Hello и DBD на "ближайший" IP из LSA1
    Синхронизируется LSDB area 0
    В LSA1 транзитного региона добавляется VL между ABR с автоматической стоимостью
Area 0
Area 1
Area 0
LSA 3
Net A
LSA 1
Net A
LSA 1
Net A
LSA 1
Net A

## Slide 17: Скрытие транзитных IP-сетей
Штатно в OSPFv2 префиксы транзитных сетей попадают в RIB
RFC 6860 позволяет OSPF сократить количество записей в RIB
  На интерфейсах P2P и P2MP не анонсируются connected-сети
    В LSA1 создается point-to-point link до RID, но не создается stub-запись для адреса
  На broadcast и NBMA интерфейсах адреса анонсируются в LSA2
    В LSA2 отправляется DR IP с маской /32
    Новые роутеры не устанавливают в RIB маршруты из LSA2 с маской /32
R
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
10.0.1.0/24
10.0.4.0/24
10.0.2.0/24
10.0.3.0/24
O 10.0.1.0/24
O 10.0.2.0/24
C 10.0.3.0/24
C 10.0.4.0/24
O 192.168.1.0/24
C 192.168.2.0/24