## Slide 1: Настройка OSPF в Cisco IOS
CCIE Enterprise Bootcamp

## Slide 2: Особенности OSPF в Cisco IOS
Механизм выбора Router-ID
  Назначенный вручную идентификатор
  Самый большой адрес на loopback-интерфейсах в этом экземпляре OSPF
  Самый большой адрес на loopback-интерфейсах на устройстве
  Самый большой адрес на всех интерфейсах на устройстве
Стоимость интерфейса вычисляется по формуле:
  Reference Bandwidth по умолчанию равна 100 Мбит/с
    При скорости 10 Мбит/с стоимость интерфейса равна 10
    При скорости 100 Мбит и выше стоимость интерфейса равна 1
По умолчанию IOS работает в режиме совместимости с RFC 1583

## Slide 3: Включение OSPF на интерфейсе
Два способа включения OSPFv2:
  Отобрать интерфейсы, primary IP которых попадают под условие ACL
  Указать интерфейс в явном виде
На интерфейсах начинается отправка Hello-пакетов и анонс сетей
  Hello только с primary address, соседство не установится с secondary address
  В анонс включаются все подключенные сети, включая secondary и static
G0/0
10.0.0.1
G0/0
10.0.0.2
192.168.0.1, F0/0
192.168.1.1, F0/1 192.168.2.1, F0/2
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 0.0.0.1
R1(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
R1
R2

## Slide 4: Стоимость интерфейсов
Можно задать стоимость интерфейса в явном виде
Либо изменить референсную полосу для автоматического подсчета стоимости для всех интерфейсов, где она не задана явно
G0/0
10.0.0.1
G0/0
10.0.0.2
192.168.0.1, F0/0
192.168.1.1, F0/1 192.168.2.1, F0/2
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth ?
<1-4294967> The reference bandwidth in terms of Mbits per second
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip ospf cost ?
<1-65535> Cost
R1
R2

## Slide 5: Passive-interface
OSPF анонсирует connected-сети со включенных в OSPF интерфейсов
  Приходится включать на клиентских интерфейсах, где hello нежелательны
Выход - пассивное участие OSPF на интерфейсе
  Сети с интерфейса по-прежнему анонсируются
  Hello-пакеты не отсылаются и не принимаются
Если таких интерфейсов много:
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#passive-interface default
R1(config-router)#no passive-interface GigabitEthernet0/0

## Slide 6: Типы канальных сред OSPF в Cisco IOS
Cisco поддерживает канальные среды типов:
Совпадение типа среды не проверяется при установлении соседства
  Должны совпасть таймеры
  Хорошо бы, чтобы совпали режимы выбора DR
Среда | RFC 2328 | Multicast | Full mesh | Соседство | DR/BDR | Таймеры | Анонс
Broadcast | якобы нет | есть | да | авто | да | 10/40 | сеть
Point-to-point | якобы нет | есть | - | авто | нет | 10/40 | сеть
Point-to-multipoint | якобы да | эмуляция | нет | авто | нет | 30/120 | хост
Nonbroadcast | да | нет | да | статика | да | 30/120 | сеть
OSPF Virtual Link | да | нет | нет | статика | нет | - | -
P2MP nonbroadcast | якобы нет | нет | нет | статика | нет | 30/120 | хост
Loopback | нет | - | - | - | - | - | хост

## Slide 7: Выбор типа канальной среды
IOS автоматически назначает тип среды на интерфейс:
  Broadcast: Ethernet, Token Ring, FDDI
  Nonbroadcast: Frame Relay, X.25, ATM
  Point-to-point: Tunnel, HDLC, PPP, FR P2P sub, ATM P2P sub
  Point-to-multipoint и point-to-multipoint nonbroadcast: назначаются вручную
  Loopback: нельзя назначить вручную, можно сменить только на P2P
Router(config-if)#ip ospf network ?
broadcast Specify OSPF broadcast multi-access network
non-broadcast Specify OSPF NBMA network
point-to-multipoint Specify OSPF point-to-multipoint network
point-to-point Specify OSPF point-to-point network
Router(config-if)#ip ospf network point-to-multipoint ?
non-broadcast Specify non-broadcast point-to-mpoint network
<cr>

## Slide 8: Конфигурация интерфейса
Назначение приоритета при выборах DR/BDR:
  Приоритет 0 используется для отказа участия в выборах
Установка Hello Interval:
  Dead Interval автоматически устанавливается в 4 раза больше
Установка Dead Interval:
Установка субсекундного Hello Interval и секундного Dead Interval:
Router(config-if)#ip ospf priority ?
<0-255> Priority
Router(config-if)#ip ospf hello-interval ?
<1-65535> Seconds
Router(config-if)#ip ospf dead-interval ?
<1-65535> Seconds
minimal Set to 1 second
Router(config-if)#ip ospf dead-interval minimal hello-multiplier ?
<3-20> Number of Hellos sent within 1 second

## Slide 9: Алгоритм диагностики OSPF
Проверить работоспособность и настройки процесса OSPF
  show ip protocols
  show ip ospf
Проверить входящие в OSPF интерфейсы
  show ip ospf interfaces
Проверить установленные соседства
  show ip ospf neighbor
Проверить таблицу маршрутов OSPF и таблицу маршрутизации
  show ip ospf route
  show ip route ospf

## Slide 10: Базовая диагностика OSPF
Убедиться, что OSPF включен на интерфейсе
Убедиться, что установлено соседство
Убедиться, что установлены маршруты
R1#show ip ospf interface brief
Interface PID Area IP Address/Mask Cost State Nbrs F/C
Gi0/0 1 0 10.0.0.1/31 1 DR 1/1
F0/0 1 0 192.168.0.1/24 1 DR 0/0
F0/1 1 0 192.168.1.1/24 1 DR 0/0
F0/2 1 0 192.168.2.1/24 1 DR 0/0
R1#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
10.0.0.2 1 FULL/BDR 00:00:38 10.0.0.2 GigabitEthernet0/0
R2#show ip route ospf
! Вывод сокращен
O 192.168.0.0/24 [110/2] via 10.0.0.1, 00:05:03, GigabitEthernet0/0
O 192.168.1.0/24 [110/2] via 10.0.0.1, 00:05:03, GigabitEthernet0/0
O 192.168.2.0/24 [110/2] via 10.0.0.1, 00:05:03, GigabitEthernet0/0

## Slide 11: Диагностика интерфейса OSPF
Отображение детальной информации об интерфейсе OSPF
Router#show ip ospf interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.1.2.1/24, Area 0, Attached via Interface Enable
Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
0 1 no no Base
Enabled by interface config, including secondary ip addresses
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 10.1.2.2
Backup Designated router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.1.2.1
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40
Hello due in 00:00:08
Supports Link-local Signaling (LLS)
Cisco NSF helper support enabled
IETF NSF helper support enabled
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 1 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)

## Slide 12: Диагностика соседства OSPF
Отображение детальной информации о соседе OSPF
Router#show ip ospf neighbor GigabitEthernet0/0 2.2.2.2
Neighbor 2.2.2.2, interface address 10.1.2.2
In the area 0 via interface GigabitEthernet0/0
Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
DR is 10.1.2.2 BDR is 10.1.2.1
Options is 0x12 in Hello (E-bit, L-bit)
Options is 0x52 in DBD (E-bit, L-bit, O-bit)
LLS Options is 0x1 (LR)
Dead timer due in 00:00:36
Neighbor is up for 04:49:06
Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
Last retransmission scan length is 1, maximum is 1
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

## Slide 13: Диагностика LSDB
Просмотр таблицы LSDB
R1#show ip ospf database
OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)
Router Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
1.1.1.1 1.1.1.1 1351 0x8000000E 0x00198D 2
2.2.2.2 2.2.2.2 1412 0x8000000A 0x00776C 2
Net Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
10.1.2.2 2.2.2.2 1411 0x80000009 0x0011FD
Summary Net Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
192.168.2.0 2.2.2.2 1351 0x80000009 0x002F22
Type-5 AS External Link States
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Tag
172.16.0.0 2.2.2.2 10 0x80000009 0x00322D 0
Area 0
Type 1
RID: 1.1.1.1
Nbr: 10.1.2.2
Area 0
Type 1
RID: 2.2.2.2
Nbr: 10.1.2.2
Area 0
Type 2
LSID: 10.1.2.2
Nbr List: 1.1.1.1
2.2.2.2
1.1.1.1
2.2.2.2
10.1.2.0/24
.1
192.168.1.0/24
.2
192.168.2.0/24
Area 0
Type 3
LSID:192.168.2.0
ARID: 2.2.2.2
OSPF area 0
OSPF area 1

## Slide 14: Диагностика Router LSA
Просмотр отдельной Router LSA в таблице LSDB
R1#show ip ospf database router 1.1.1.1
OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)
Router Link States (Area 0)
LS age: 55
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: Router Links
Link State ID: 1.1.1.1
Advertising Router: 1.1.1.1
LS Seq Number: 80000034
Checksum: 0xCFAF
Length: 60
Area Border Router
Number of Links: 2
Link connected to: a Stub Network
(Link ID) Network/subnet number: 192.168.1.0
(Link Data) Network Mask: 255.255.255.0
Number of MTID metrics: 0
TOS 0 Metrics: 1
Link connected to: a Transit Network
(Link ID) Designated Router address: 10.1.2.2
(Link Data) Router Interface address: 10.1.2.1
Number of MTID metrics: 0
TOS 0 Metrics: 1
Area 0
Type 1
RID: 1.1.1.1
Nbr: 10.1.2.2
Area 0
Type 1
RID: 2.2.2.2
Nbr: 10.1.2.2
Area 0
Type 2
LSID: 10.1.2.2
Nbr List: 1.1.1.1
2.2.2.2
1.1.1.1
2.2.2.2
10.1.2.0/24
.1
192.168.1.0/24
.2
192.168.2.0/24
Area 0
Type 3
LSID:192.168.2.0
ARID: 2.2.2.2
OSPF area 0
OSPF area 1

## Slide 15: Диагностика Network LSA
Просмотр отдельной Network LSA в таблице LSDB
R1#show ip ospf database network 10.1.2.2
OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)
Net Link States (Area 0)
Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0
LS age: 1054
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: Network Links
Link State ID: 10.1.2.2 (address of Designated Router)
Advertising Router: 2.2.2.2
LS Seq Number: 80000030
Checksum: 0xC225
Length: 32
Network Mask: /24
Attached Router: 2.2.2.2
Attached Router: 1.1.1.1
Area 0
Type 1
RID: 1.1.1.1
Nbr: 10.1.2.2
Area 0
Type 1
RID: 2.2.2.2
Nbr: 10.1.2.2
Area 0
Type 2
LSID: 10.1.2.2
Nbr List: 1.1.1.1
2.2.2.2
1.1.1.1
2.2.2.2
10.1.2.0/24
.1
192.168.1.0/24
.2
192.168.2.0/24
Area 0
Type 3
LSID:192.168.2.0
ARID: 2.2.2.2
OSPF area 0
OSPF area 1

## Slide 16: Диагностика Summary LSA
Просмотр отдельной Summary LSA в таблице LSDB
R1#show ip ospf database summary 192.168.2.0
OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)
Summary Net Link States (Area 0)
LS age: 1822
Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 192.168.2.0 (summary Network Number)
Advertising Router: 2.2.2.2
LS Seq Number: 80000027
Checksum: 0xF82B
Length: 28
Network Mask: /24
MTID: 0 Metric: 1
Area 0
Type 1
RID: 1.1.1.1
Nbr: 10.1.2.2
Area 0
Type 1
RID: 2.2.2.2
Nbr: 10.1.2.2
Area 0
Type 2
LSID: 10.1.2.2
Nbr List: 1.1.1.1
2.2.2.2
1.1.1.1
2.2.2.2
10.1.2.0/24
.1
192.168.1.0/24
.2
192.168.2.0/24
Area 0
Type 3
LSID:192.168.2.0
ARID: 2.2.2.2
OSPF area 0
OSPF area 1

## Slide 17: Диагностика External LSA
Просмотр отдельной External LSA в таблице LSDB
Просмотр LSA7 – show ip ospf database nssa-external
R1#show ip ospf database external
OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)
Type-5 AS External Link States
LS age: 203
Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 172.16.0.0 (External Network Number )
Advertising Router: 2.2.2.2
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0x322D
Length: 36
Network Mask: /16
Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
MTID: 0
Metric: 20
Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 0

## Slide 18: Диагностика ASBR-Summary LSA
Просмотр отдельной ASBR-Summary LSA в таблице LSDB
R2#show ip ospf database asbr-summary 1.1.1.1
OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)
Summary ASB Link States (Area 1)
LS age: 0
Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
Link State ID: 1.1.1.1 (AS Boundary Router address)
Advertising Router: 2.2.2.2
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0x65C0
Length: 28
Network Mask: /0
MTID: 0 Metric: 10
1.1.1.1
2.2.2.2
10.1.2.0/24
.1
192.168.1.0/24
.2
192.168.2.0/24
172.16.0.0/16
BGP
OSPF area 0
OSPF area 1

## Slide 19: Что бы подебажить?
Hello protocol
Обмен пакетами
Построение LSDB и пересчет SPF
Router#debug ip ospf hello
*Mar 24 13:36:48.461: OSPF-2 HELLO Gi0/0: Send hello to 224.0.0.5 area 0 from 10.1.2.1
*Mar 24 13:36:46.722: OSPF-2 HELLO Gi0/0: Rcv hello from 2.2.2.2 area 0 10.1.2.2
*Mar 24 13:36:46.760: OSPF-2 HELLO Gi0/0: Mismatched hello parameters from 10.1.2.2
Router#debug ip ospf packet
*Mar 24 13:40:35.105: OSPF-2 PAK : rcv. v:2 t:4 l:224 rid:2.2.2.2 aid:0.0.0.0 chk:F541 aut:0 auk: from GigabitEthernet0/0
Router#debug ip ospf rib
*Mar 24 13:35:05.886: OSPF-2 LRIB : Add 192.168.2.0/24, area 0, type Intra, dist 11, forward 0, tag 0x0, via 10.1.2.2 GigabitEthernet0/0, route flags (None), path flags (none), source 2.2.2.2, spf 14, list-type change_list
*Mar 24 13:35:05.886: OSPF-2 GRIB : IP route replace of 1 next hops succeeded for 192.168.2.0/24 (flags (None), type Intra, tag 0x0), retcode 0
*Mar 24 13:35:05.886: OSPF-2 LRIB : Sync'ed 192.168.2.0/24 type Intra - change (Change, PathChange, HigherCost): added 1 paths, deleted 0 paths, spf 14, route instance 14

## Slide 20: Stub и Totally Stub регионы в Cisco IOS
Команда area <#> stub помечает регион как тупиковый
  Ключ no-summary указывает ABR суммировать и inter-area маршруты
Area 0
Stub 2
LSA 3
Net B
LSA 3
Net B
LSA 5
Net C
LSA 3
0.0.0.0/0
LSA 1
Net A
LSA 3
Net A
Area 0
TStub 3
LSA 3
Net B
LSA 5
Net C
LSA 3
0.0.0.0/0
LSA 1
Net A
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#area 2 stub
Router(config-router)#area 3 stub no-summary

## Slide 21: NSSA и Totally NSSA регионы в Cisco IOS
Команда area <#> nssa помечает регион как not-so-stubby area
  no-summary указывает ABR суммировать и inter-area маршруты
  translate type-7 always указывает транслировать LSA7>5 даже с меньшим RID
  translate type-7 suppress-fa скрывает Forwarding Address в LSA5
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#area 4 nssa ! специфика Cisco IOS – ABR не генерирует LSA3 0.0.0.0/0
Router(config-router)#area 5 nssa no-summary
Router(config-router)#area 5 nssa translate type7 suppress-fa
Router(config-router)#area 0.0.0.5 nssa translate type7 always
Area 0
NSSA 4
LSA 3
Net B
LSA 3
Net B
LSA 5
Net C
LSA 3
0.0.0.0/0
LSA 1
Net A
LSA 3
Net A
LSA 7
Net D
LSA 5
Net D
BGP
Net D
Area 0
TNSSA 5
LSA 3
Net B
LSA 5
Net C
LSA 3
0.0.0.0/0
LSA 1
Net A
LSA 7
Net D
LSA 5
Net D
BGP
Net D

## Slide 22: Инъекция маршрута по умолчанию
OSPF импортирует маршрут по умолчанию, создавая LSA5/7
Команда default-information originate импортирует 0.0.0.0 из RIB
  Ключ always импортирует маршрут безусловно (не работает в NSSA)
В NSSA на ABR требуется волшебный пендель (в TNSSA излишне)
R1(config)#router ospf 2
R1(config-router)#default-information originate
R2#show ip ospf database | begin Type-5
Type-5 AS External Link States
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Tag
0.0.0.0 1.1.1.1 601 0x80000001 0xD0D8 0
R2#show ip route 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/2] via 10.1.2.1, 00:00:18, GigabitEthernet0/0
R1(config)#router ospf 2
R1(config-router)#area 2 nssa default-information-originate

## Slide 23: Редистрибуция
Процесс импорта внешних маршрутов из RIB в LSDB (как LSA5/LSA7)
  Connected
  Static
  Динамические (BGP/EIGRP/OSPF/OSPFv3/IS-IS/RIP)
  Глобальная таблица или VRF
По умолчанию LSA получают метрику 20, типа 2
  Можно указать тип, значение метрики или метку явно или через route-map
Без ключа subnets импортируются только классовые сети
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#redistribute connected subnets
Router(config-router)#redistribute static subnets metric 10 metric-type 1 tag 123
Router(config-router)#redistribute eigrp 1 subnets route-map EIGRP_TO_OSPF
Router(config-router)#default-metric 25

## Slide 24: Route-map при редистрибуции в OSPF
С помощью Route-map можно отобрать префиксы для редистрибуции или назначить специальные метрики
R1(config)#ip route 10.0.1.1 255.255.255.255 10.0.0.1 tag 1
R1(config)#ip route 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.0.1 tag 2
R1(config)#ip route 10.0.3.3 255.255.255.255 10.0.0.1 tag 3
R1(config)#route-map STATIC_TO_OSPF permit 10
R1(config-route-map)#match tag 1
R1(config-route-map)#set metric 10
R1(config-route-map)#set metric-type type-1
R1(config-route-map)#route-map STATIC_TO_OSPF permit 20
R1(config-route-map)#match tag 2
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#redistribute static route-map STATIC_TO_OSPF
R1#show ip ospf database | begin Type-5
Type-5 AS External Link States
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Tag
10.0.1.1 1.1.1.1 312 0x80000001 0x0086D2 1
10.0.2.2 1.1.1.1 1599 0x8000000B 0x00777F 2
R2#show ip route | include O E
O E1 10.0.1.1/32 [110/11] via 10.1.2.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
O E2 10.0.2.2/32 [110/20] via 10.1.2.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0

## Slide 25: Distribute-list в OSPF
OSPF оперирует LSDB, а не маршрутами
Distribute-list <#> in работает только для экспорта маршрутов в RIB
  При указании интерфейса идет проверка маршрута на интерфейс next-hop
Distribute-list <#> out работает только для контроля редистрибуции
RIB
OSPF
BGP
Router(config-router)#distribute-list ACL_OSPF_TO_RIB in
Router(config-router)#distribute-list prefix PREF_OSPF_TO_RIB gateway PREF_NEIGHBORS in GigabitEthernet0/0
Router(config-router)#distribute-list route-map RM_OSPF_TO_RIB
Router(config-router)#distribute-list prefix PREF_BGP_TO_OSPF out bgp 65012

## Slide 26: Агрегация inter-area маршрутов OSPF
Отсылается только агрегатный маршрут, но не его компоненты
  Хотя бы один компонент должен быть в RIB
  Метрика агрегата по умолчанию – наименьшая метрика его компонентов
  В RIB создается виртуальный intra-area discard route на интерфейс Null0
Указывается регион источника
  area X range Y – "сети диапазона Y снаружи региона Х видны как одна сеть Y"
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#area 0 range 10.0.0.0 255.255.0.0
R1
Area 0
10.0.1.0/24
10.0.2.0/24
LSA3 10.0.0.0/16
Area 1

## Slide 27: Агрегация внешних маршрутов OSPF
Отсылается только агрегатный маршрут, но не его компоненты
  Хотя бы один компонент должен быть в RIB
  Метрика агрегата задается в default-metric или distribute-list route-map out
  В RIB создается виртуальный discard route на интерфейс Null0
Команда summary-address <IP> <Mask>
  Работает только на ASBR: выпущенная LSA5 распространяется на все роутеры
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#summary-address 10.0.0.0 255.255.0.0
R1
BGP
10.0.1.0/24
10.0.2.0/24
LSA5 10.0.0.0/16
OSPF

## Slide 28: Virtual Link
Используются для связи ABR через non-backbone (и non-stub) регион
  Через псевдотуннельный интерфейс синхронизируется LSDB area 0
Команда area <#> virtual-link <RID> указывает другой конец туннеля
  Номер региона, к которому принадлежат оба ABR
  Router ID другого ABR, доступный в указанном регионе
Area 0
Area 1
Area 0
LSA 3
Net A
LSA 1
Net A
LSA 1
Net A
LSA 1
Net A
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#area 1 virtual-link 2.2.2.2
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#area 1 virtual-link 1.1.1.1

## Slide 29: Prefix Suppression
prefix-suppression скрывает префиксы сетей на транзитных линках
  На point-to-point линках транзитный префикс не анонсируется как stub в LSA1
  На линках с DR в LSA2 анонсируется маска /32; такие сети не попадают в RIB
R1
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
10.0.1.0/24
10.0.4.0/24
10.0.2.0/24
10.0.3.0/24
R2
R3
R4
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#prefix-suppression
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#prefix-suppression
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#prefix-suppression
R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)#prefix-suppression
R2#show ip route ospf | include via
O 192.168.1.0/24 [110/2] via 10.0.1.1, 00:05:03, GigabitEthernet0/1
O 192.168.2.0/24 [110/2] via 10.0.3.4, 00:05:03, GigabitEthernet0/0

## Slide 30: Манипуляции с AD
Можно задать Administrative Distance префиксам OSPF в RIB
По умолчанию:
  110 для intra-area и inter-area маршрутов
  170 для внешних (external) маршрутов
Задание AD для отдельных маршрутов
  distance <AD> <GatewayIP> <GatewayWildcardMask> <ACL>
Router(config-router)#distance ospf intra-area 120 inter-area 125 external 160
Router(config-router)#do show ip route ospf | include via
O 192.168.1.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, 00:05:03, GigabitEthernet0/1
O IA 192.168.2.0/24 [125/2] via 10.0.3.4, 00:05:03, GigabitEthernet0/0
O E2 192.168.3.0/24 [160/20] via 10.0.3.4, 00:05:03, GigabitEthernet0/0
Router(config-router)#distance 180 0.0.0.0 255.255.255.255 ACL_DISTANCE_180
Router(config-router)#do show ip route ospf | include via
O 192.168.1.0/24 [180/2] via 10.0.1.1, 00:05:03, GigabitEthernet0/1
O IA 192.168.2.0/24 [180/2] via 10.0.3.4, 00:05:03, GigabitEthernet0/0
O E2 192.168.3.0/24 [180/20] via 10.0.3.4, 00:05:03, GigabitEthernet0/0

## Slide 31: Аутентификация по паролю
Во все исходящие сообщения добавляется пароль в открытом виде
  Плохая идея во всех случаях, кроме тестирования
Требует предварительное указания пароля на каждом интерфейсе
Отдельно требует включения
  либо на уровне отдельного интерфейса
  либо на всех интерфейсах региона
Router(config-if)#ip ospf authentication-key PASSWORD
Router(config-if)#ip ospf authentication
Router(config-router)#area 0 authentication

## Slide 32: Аутентификация по хэшу MD5
Исходящие пакеты подписываются хэшем от содержимого и ключа
Требует задать нумерованные ключи на каждом интерфейсе
Отдельно требует включения
  либо на уровне отдельного интерфейса
  либо на всех интерфейсах региона
Сообщения подписываются ключом с наибольшим номером
  Входящие пакеты проверяются ключом с указанным в них номером
  Key rollover: если хотя бы один сосед использует другой ключ, сообщения дублируются со всеми остальными сконфигурированными ключами
Router(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 SECRETKEY
Router(config-if)#ip ospf authentication message-digest
Router(config-router)#area 0 authentication message-digest

## Slide 33: Аутентификация по ключевому комплекту
Исходящие пакеты подписываются хэшем от содержимого и ключа
  Требует создания ключевого комплекта
Сообщения подписываются ключом с наибольшим номером
  Входящие пакеты проверяются ключом с указанным в них номером
  Key rollover не нужен, используется ограничение срока действия ключа
R1(config)#key chain OSPF_KEYCHAIN
R1(config-keychain)#key 1
R1(config-keychain-key)#cryptographic-algorithm ?
hmac-sha-1 HMAC-SHA-1 authentication algorithm
hmac-sha-256 HMAC-SHA-256 authentication algorithm
hmac-sha-384 HMAC-SHA-384 authentication algorithm
hmac-sha-512 HMAC-SHA-512 authentication algorithm
md5 MD5 authentication algorithm
R1(config-keychain-key)#cryptographic-algorithm hmac-sha-256
R1(config-keychain-key)#key-string SECRETKEY
R1(config-keychain-key)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip ospf authentication key-chain OSPF_KEYCHAIN

## Slide 34: Настройка OSPF в DMVPN (Phase 2)
Мультикаст в DMVPN между споками не передается
  Автоматическое соседство возможно только между хабом и споком
  При наличии LSA2 роль DR необходимо назначить хабу, BDR запретить
Возможны и другие схемы настройки
Hub(config)#interface Tunnel0
Hub(config-if)#ip nhrp map multicast dynamic
Hub(config-if)#ip ospf network broadcast
Hub(config-if)#ip ospf priority 100
Hub(config-if)#ip ospf 1 area 0
Spoke(config)#interface Tunnel0
Spoke(config-if)#ip nhrp map multicast 192.0.2.1
Spoke(config-if)#ip ospf network broadcast
Spoke(config-if)#ip ospf priority 0
Spoke(config-if)#ip ospf 1 area 0
DR
DROTHER
DROTHER
DROTHER

## Slide 35: Статическое указание соседей
Команда neighbor <IP> добавляет статического соседа в таблицу
  Требует тип среды nonbroadcast или point-to-multipoint nonbroadcast
    Среды без поддержки мультикаста или его эмуляции
  Достаточно указать с одной стороны соседства (логичнее, конечно, с обеих)
  Параметр priority можно указать порядок установления соседств
    Не путать с приоритетом выбора DR/BDR, это не совсем то же самое (хотя и похоже)
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip ospf network nonbroadcast
R1(config-if)#router ospf 1
R1(config-router)#neighbor 10.1.2.2 priority 1
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#ip ospf network nonbroadcast
R2(config-if)#router ospf 1
R2(config-router)#neighbor 10.1.2.1 priority 1

## Slide 36: Выключение режима RFC 1583
IOS по умолчанию работает в режиме совместимости с RFC 1583
  Метрика агрегатного маршрута – минимальная метрика его компонентов
  Маршрут до ASBR считается только на основании суммы стоимостей
  Может вызывать петли при работе в среде с устройствами RFC 2328
Можно включить работу в режиме RFC 2328
  Метрика агрегатного маршрута – максимальная метрика его компонентов
  Предпочитаются intra-area маршруты до ASBR
Router(config-router)#no compatible rfc1583

## Slide 37: Graceful Restart

## Slide 38: Graceful Shutdown

## Slide 39: LSA Throttling

## Slide 40: TTL Security Check