## Slide 1: CCIE Enterprise
Bootcamp Agenda

## Slide 2: Сегодня в выпуске:
STP
  Выбор корневого коммутатора
  Выбор корневого порта
  Основные таймеры
RSTP

## Slide 3: STP

## Slide 4: Проблемы в сетях с избыточностью
Шторм из широковещательных кадров
Нестабильность базы MAC-адресов
Множественная повторная доставка кадра

## Slide 5: Spanning Tree Protocol
Семейство протоколов, блокирующих коммутацию кадров на портах, формирующих петлю в Ethernet
Используется «алгоритм остовного дерева»
Разработан Радьей Перлман в 1985 г.
IEEE включила STP в 802.1D-1990
Существуют другие стандартные версии STP
  802.1w – Rapid Spanning Tree, впоследствии объединен с 802.1D-2004
  802.1s – Multiple Spanning Trees, впоследствии объединен с 802.1Q-2003
Кроме того, существуют и нестандартные реализации
  PVST/PVRST – проприетарное расширение Cisco для работы с VLAN

## Slide 6: Основные принципы STP
Выбирается один корневой коммутатор
Выбирается один корневой порт для каждого коммутатора
  За исключение корневого коммутатора
Выбирается один выделенный (Designated) порт для каждого сегмента

## Slide 7: Выбор корневого коммутатора
Корневым коммутатором становится коммутатор с наименьшим Bridge ID
В начале процесса каждый коммутатор считает себя root bridge
  И рассылает BPDU с указанием своего Bridge ID в качестве Root Bridge ID
При получении от соседа BPDU, Root Bridge ID в которой указан меньше текущего Root Bridge ID, коммутатор начинает считать корневым тот Bridge ID, который указан в полученной BPDU
  И начинает рассылать новые BPDU уже с указанием нового Root Bridge ID

## Slide 8: Bridge ID
Bridge ID состоит из
  Bridge Priority
    От 0 до 61440
      По умолчанию 32768
      Может принимать значения 0, 4096, 8192 и т.д.
  System ID Extension
    0 – 4095
      По сути, номер VLAN
  MAC address

## Slide 9: Стоимость до корневого коммутатора
Каждый коммутатор рассылает BPDU с указанием Bridge ID корневого коммутатора и стоимость пути до него (Root Path Cost, RPC)
У корневого коммутатора RPC по определению равна нулю
При получении BPDU коммутатор прибавляет к указанному в поле Root Path Cost значению стоимость порта, на котором получена BPDU
  Корневым портом становится тот, на котором сумма получилась наименьшей
  Полученная на корневом порту сумма становится RPC для коммутатора

## Slide 10: Корневой порт
Корневой порт – тот, на котором получена самая «выгодная» BPDU
  Также она «лучше» (superior) той, которую в порт могли бы отправить мы
  При подсчете RPC стоимость порта прибавляется к заявленной в BPDU
Корневой порт разблокируется после пересчета топологии
На каждом коммутаторе (кроме корневого) ровно один root port

## Slide 11: Альтернативный порт
Alternate port – «запасной корневой порт»
  BPDU на alternate port «хуже» (inferior) по сравнению с BPDU на корневом порту (после прибавления стоимостей портов)
  Однако она «лучше» (superior) той, которую в порт могли бы отправить мы
Alternate port остается заблокированным после пересчета топологии
Таких портов на коммутаторе может быть несколько

## Slide 12: Выделенный порт
Designated port – порт, на котором отправляемая нами BPDU оказалась выгоднее по сравнению с теми, которые мы получаем
  А на самом деле не получаем – нет смысла отправлять inferior BPDU
  Поэтому DP – единственные, в которые BPDU отправляются
На корневом коммутаторе все порты – designated
  Порт разблокируется после окончания пересчета топологии
    В начале пересчета топологии все порты – designated (но заблокированы)

## Slide 13: Запасной порт
Backup port – «запасной designated port»
  Принимается superior BPDU, у которой Sender Bridge ID совпадает с нашим
  Коммутатор в сегмент смотрит более чем одним интерфейсом, один из которых выбран designated, а остальные – backup
Backup port остается заблокированным после пересчета топологии

## Slide 14: Таймеры
Message Age
  Срок, который BPDU уже «прожила»
Max Age
  Срок, до которого BPDU может «дожить»
Hello time
  Задается на корневом коммутаторе, применяется всеми остальными
  Частота отправки BPDU на интерфейсах
Forward Delay
  Время, в течение которого информация в BPDU гарантированно передастся от любого коммутатора в топологии до любого другого
Поле |  | Размер
Заголовок | Protocol Identifier | 2 байта
 | Protocol Version Identifier | 1 байт
 | BPDU Type | 1 байт
 | Flags | 1 байт
Priority Vector | Root Bridge ID | 8 байт
 | Root Path Cost | 4 байта
 | Sender Bridge ID | 8 байт
 | Sender Port ID | 2 байта
Таймеры | Message Age | 2 байта
 | Max Age | 2 байта
 | Hello Time | 2 байта
 | Forward Delay | 2 байта

## Slide 15: Таймеры по-умолчанию
Hello time – 2 секунды
Forward Delay – 15 секунд
  Таймер в 802.1D применяется дважды – для состояний Listening и Learning
Max Age – 20 секунд
  Время, в течение которого коммутатор «помнит» полученные BPDU
Таймеры рассчитаны из рекомендуемых значений:
  Maximum bridge diameter – 7 коммутаторов
  Maximum bridge transit delay – 1 секунда
  Maximum BPDU transmission delay – 1 секунда
  Maximum Message Age increment overestimate – 1 секунда

## Slide 16: Состояния Listening/Learning
В состоянии Listening порт ожидает завершения пересчета топологии
  Из-за возможного наличия петли коммутация не осуществляется
  Пополнение таблицы MAC-адресов не производится, т.к. кадры от узлов могут приходить с тех интерфейсов, которые позже не разблокируются
  Порт отправляет или принимает только BPDU протокола STP (исключение могут составлять некоммутируемые кадры протоколов LLDP, CDP, VTP и т.п.)
В состоянии Learning порт готов коммутировать кадры
  Коммутация не осуществляется, т.к. возможно возникновение петли
  Происходит наполнение таблицы MAC-адресов актуальной информацией
С настройками по умолчанию при пересчете топологии STP блокирует коммутацию на порту на 30 секунд

## Slide 17: Состояния Forwarding/Blocking
Стабильные состояния
Forwarding
  Осуществляется коммутация
  Осуществляется нормальное пополнение таблицы MAC-адресов
  Отправляются/принимаются BPDU и кадры служебных протоколов
Blocking
  Коммутация не производится, полученные кадры сбрасываются
  Пополнение таблицы MAC-адресов не производится
  BPDU принимаются (но не отправляются по определению)
  Кадры некоммутируемых протоколов (LLDP, VTP, CDP и т.п.) отправляются и принимаются нормально

## Slide 18: Смена топологии
Что ее вызывает?
  Получение Topology Change Notification BPDU на Designated-порту
  Получение роли Root Bridge
  Переход порта из состояний Forwarding или Learning в Blocking
  Переход порта из состояния Learning в Forwarding, если на коммутаторе имеются Designated-порты
    Смена Root-порта на транзитном коммутаторе
    Активация нового Designated-порта
Что это по факту?
  Очистка таблиц MAC-адресов на всех коммутаторах

## Slide 19: Разберем топологию?

## Slide 20: RSTP

## Slide 21: Rapid Spanning Tree
Использует тот же алгоритм расчета дерева, что и STP
  По тому же принципу выбираются корневой коммутатор и forwarding-порты
  Обратно совместим с «медленным» STP
Значительно уменьшает как время пересчета топологии, так и время восстановления работоспособности сети после отказа
  В основном за счет отказа от поддержки shared топологий
Особенно влияют на ускорение:
  Появление сообщений «запрос-ответ», синхронизирующих состояние двух коммутаторов на P2P-канале не за Hello time, а за единицы миллисекунд
  Появление Edge port, на котором коммутация выполняется сразу после включения (но возможно кратковременное формирование петли)
    Смена состояния Edge-порта на Forwarding не вызывает смену топологии

## Slide 22: Порты в RSTP
Edge: пограничный порт, за которым расположен конечный узел
  При включении немедленно переходит в Designated Forwarding
  Меняет тип при получении BPDU
Point-to-point: порт, "смотрящий" на один транзитный коммутатор
  Используются механизмы ускорения RSTP proposal/agreement
  Назначается по умолчанию на полнодуплексных интерфейсах
Shared: порт, "смотрящий" на несколько коммутаторов
  Механизмы ускорения отключены
  Назначаются по умолчанию на полудуплексных интерфейсах

## Slide 23: Механизм A-P
Proposal отправляется портом, который хочет стать Designated
При получении Proposal, коммутатор «выключает» все порты, не являющиеся Edge-портами
Весь этот процесс теперь не привязан к таймерам

## Slide 24: Proposal/Agreement
Механизм ускорения сходимости в RSTP
  Работает в point-to-point сегменте, где по определению один сосед
  Designated Bridge в сегменте выбирается не за Forward Delay, а за ~10мс
Два коммутатора договариваются о будущем Designated Bridge
  Designated bridge отправляет BPDU с установленным флагом Proposal
  Нижестоящий коммутатор отвечает inferior BPDU с флагом Agreement

## Slide 25: RSTP может быть медленным
К порту подключается устройство, поддерживающее только классический STP
Коммутатор определил соединение как shared
Подключено устройство, не участвующее в STP, и на порту не задан тип edge

## Slide 26: Per-VLAN Spanning Tree

## Slide 27: STP + VLAN
STP блокирует коммутацию на порту без учета информации о VLAN
  Остовное дерево в 802.1D строится по всей физической топологии, а не по отдельным логическим виртуальным поддоменам (VLAN)
Есть вероятность блокировки коммутации там, где физически петля существует, но логически ее нет (равно как нет и последствий петли)

## Slide 28: PVST(+)
PVST - проприетарный протокол с поддержкой VLAN
  PVST поддерживает транки ISL, PVST+ поддерживает также транки 802.1Q, PVRST (Rapid PVST+) добавляет механизмы ускорения RSTP
  Строит дерево не по физической топологии, а по VLAN
В протоколах семейства PVST строится одно дерево за каждый VLAN
  Много VLAN – много BPDU в транке
Для идентификации VLAN используем дополнительное TLV
  Почему нельзя использовать 802.1Q метку?

## Slide 29: Немного практики