## Slide 1: CCIE Enterprise Bootcamp
MSTP

## Slide 2: MST (Multiple Spanning Tree)
Стандартный протокол IEEE 802.1Q-2005
Поддержка нескольких деревьев
  Common and Internal Spanning Tree (CIST)
  Internal Spanning Tree (IST или MSTI0)
  От 0 до 64 «пользовательских» деревьев (MSTI)
Симуляция STP/RSTP встроена в протокол, используется дерево CIST
Cisco по умолчанию назначает стоимости 802.1D-2004 ("длинные")

## Slide 3: Основы работы
Необходимо «привязать» VLANы к деревьям
Стандартная калькуляция дерева на основе RSTP
В MST порт отправляет единственную BPDU, содержащую одновременно все Priority Vector за каждое из деревьев
  Common and Internal Spanning Tree (CIST)
  От 0 до 64 «пользовательских» деревьев (MSTI)
Interface 1
Interface 2
 | Interface 1 | Interface 2
Tree 1: VLAN 11,12 | Root FWD | Alt BLK
Tree 2: VLAN 21,22 | Alt BLK | Root FWD

## Slide 4: BPDU протокола MST
Формат похож на RST
  MAC получателя: 01:80:С2:00:00:00
  Инкапсуляция LLC; DSAP=SSAP=0x42
  Protocol Version Identifier: 0x03
  BPDU Type: 0x02
Поле |  | Размер
Заголовок BPDU |  | 5 байт
Root Bridge ID |  | 8 байт
Root Path Cost |  | 4 байта
Sender Bridge ID |  | 8 байт
Sender Port ID |  | 2 байта
Таймеры |  | 8 байт
Version 1 Length=0 |  | 1 байт
Version 3 Length |  | 2 байта
MST Extension | MST Configuration Identifier | 51 байт
 | CIST Internal Root Path Cost | 4 байта
 | CIST Bridge Identifier | 8 байт
 | CIST Remaining Hops | 1 байт
 | MSTI Configuration Messages | N×16 байт

## Slide 5: Регионы MST
Совпадение поля Configuration Identifier означает принадлежность к одному региону MST
Поле |  | Размер
Заголовок BPDU |  | 5 байт
CIST Root Identifier |  | 8 байт
CIST External Root Path Cost |  | 4 байта
CIST Regional Root ID |  | 8 байт
CIST Port ID |  | 2 байта
Таймеры |  | 8 байт
Version 1 Length=0 |  | 1 байт
Version 3 Length |  | 2 байта
MST Extension | MST Configuration Identifier | 51 байт
 | CIST Internal Root Path Cost | 4 байта
 | CIST Bridge Identifier | 8 байт
 | CIST Remaining Hops | 1 байт
 | MSTI Configuration Messages | N×16 байт
Поле |  | Размер
Configuration Identifier | Configuration Identifier Format Selector | 1 байт (всегда 0)
 | Configuration Name | 32 байта
 | Revision Level | 2 байта
 | Configuration Digest | 16 байт

## Slide 6: Регионы
Внутри региона
  Детали одного региона известны внутри
  Маппинг VLAN – STPI определены вручную
  Все оставшиеся VLAN – CIST (MST 0)
Между регионами
  Детали одного региона неизвестны в другом регионе
  Регионы видят друг друга как virtual bridge
    В результате – упрощение логической топологии

## Slide 7: CST, IST, CIST
CST = Common Spanning Tree
IST = Internal Spanning Tree
CIST = IST+CST
CST
CST
CST
CST
IST
IST
CST
IST
IST
CST

## Slide 8: Сингулярность IST в дереве CST
MST Region
Дерево CIST
Дерево CST
  Кто Root?
CST
CST
CST
CST
IST
IST
CST
IST
IST
CST
CST
CST
CST
CST
CST
CST
Regional Root

## Slide 9: Выбор Regional Root
MST Region
Regional Root ID заполняется по следующему правилу:
  CIST Root Bridge ID, если последний находится внутри региона
  Bridge ID коммутатора в регионе, у которого Root Port - Boundary Port
CST
CST
CST
CST
IST
IST
CST
IST
IST
CST
1111
8888
6666
3333
2222
7777
5555
4444
CIST Priority Vector
Root ID
External RPC
Regional Root ID
Internal RPC
Sender* Bridge ID
Sender* Port ID
Receiving Port ID

## Slide 10: Конфигурация MST
Настройка MST производится в отдельном контексте
  Применение конфигурации производится только при выходе из контекста
Switch(config)#spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)#name NetworkEducation
Switch(config-mst)#revision 1
Switch(config-mst)#instance 1 vlan 111,120-130,140
Switch(config-mst)#instance 2 vlan 222,220-230
Switch(config-mst)#show
Pending MST configuration
Name [NetworkEducation]
Revision 1 Instances configured 3
Instance Vlans mapped
-------- ---------------------------------------------------------------------
0 1-110,112-119,131-139,141-219,231-4094
1 111,120-130,140
2 220-230
-------------------------------------------------------------------------------
Switch(config-mst)#exit
Switch#show spanning-tree mst configuration
Name [NetworkEducation]
Revision 1 Instances configured 3
! Вывод инстансов сокращен

## Slide 11: Настройка идентификаторов
Настройка задается в дереве MSTI, а не VLAN
  Bridge Priority
  Port Priority
  Port Cost
Switch(config)#spanning-tree mst 1 priority ?
<0-61440> bridge priority in increments of 4096
Switch(config)#spanning-tree mst 1 root primary
Switch(config-if)#spanning-tree mst 1 port-priority ?
<0-192> port priority in increments of 64
Switch(config-if)#spanning-tree mst 1 cost ?
<1-200000000> port path cost

## Slide 12: Диагностика конфигурации
Коммутаторы относятся к одному региону, если у них совпадают:
  Название региона
  Номер ревизии
  Хэш от настройки инстансов
    Бывает нормальный и пре-стандартный
Выбор отправляемого хэша:
Switch#show spanning-tree mst configuration digest
Name [NetworkEducation]
Revision 1 Instances configured 3
Digest 0x7B269475BF1A16397F16FC8814368A3A
Pre-std Digest 0x366CD02F88378E2F9CFA1FF0579B8E17
Switch(config-if)#spanning-tree mst pre-standard

## Slide 13: Диагностика CIST
Switch#show spanning-tree mst 0
##### MST0 vlans mapped: 2-4094
Bridge address 5003.0005.0000 priority 32768 (32768 sysid 0)
Root address 5003.0003.0000 priority 32768 (32768 sysid 0)
port Gi0/2 path cost 20000
Regional Root this switch
Operational hello time 2 , forward delay 15, max age 20, txholdcount 6
Configured hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/0 Altn BLK 20000 128.1 P2p Bound(RSTP)
Gi0/1 Desg FWD 20000 128.2 P2p
Gi0/2 Root FWD 20000 128.3 P2p Bound(RSTP)
Gi0/3 Altn BLK 20000 128.4 P2p Pre-STD-Rx

## Slide 14: Диагностика MSTI
  Mstr – Master-порт, аплинк в дереве CIST
Switch#show spanning-tree mst 1
##### MST1 vlans mapped: 1
Bridge address 5003.0005.0000 priority 32769 (32768 sysid 1)
Root this switch for MST1
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/0 Desg FWD 20000 128.1 P2p
Gi0/1 Desg FWD 20000 128.2 P2p
Gi0/2 Mstr FWD 20000 128.3 P2p Bound(RSTP)
Gi0/3 Altn BLK 20000 128.4 P2p Bound(RSTP)