## Slide 1: CCIE Enterprise Bootcamp
Virtual Trunking Protocol

## Slide 2: VTPv1/2

## Slide 3: Протокол VTP
VLAN Trunking Protocol – протокол для синхронизации базы VLAN на коммутаторах
  Включен по умолчанию, но находится в неактивном состоянии
  Позволяет синхронизировать базу VLAN или (в версии 3) другие базы
    Например MSTI
Существует в 3 версиях
  Версия 1 – базовая версия
  Версия 2 – косметические улучшения:
    поддержка Token Ring
    трансляция нераспознанных TLV
    отсутствие проверки транзитных сообщений во всех режимах
  Версия 3 – с IOS 12.2(52)SE, фактически новый протокол

## Slide 4: Параметры VTP
Имя домена VTP (по умолчанию – NULL)
  Сбрасывается в NULL при удалении vlan.dat
  При NULL автоматически заимствуется из входящих сообщений (v1/2)
Switch(config)#vtp domain NetworkEducation
Changing VTP domain name from NULL to NetworkEducation
Switch(config)#do show vtp status
VTP Version capable : 1 to 3
VTP version running : 1
VTP Domain Name : NetworkEducation
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : aabb.cc80.0800
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode : Server
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 5
Configuration Revision : 0
MD5 digest : 0x15 0x75 0xA4 0xAB 0x18 0xAF 0xA3 0xFF
0x4E 0x02 0x71 0x8B 0x5F 0xFB 0x09 0x0E

## Slide 5: Пароль VTP
Команда show vtp password отображает пароль в открытом виде
По сети передается только хэш от пароля+пакета
Для VTPv3 есть возможность не хранить пароль в открытом виде
  При получении роли Primary Server потребуется вводить пароль вручную
Switch(config)#vtp password cisco
Setting device VTP password to cisco
Switch(config)#do show vtp password
VTP Password: cisco
Switch(config)#vtp version 3
*May 9 13:46:32.988: %SW_VLAN-6-OLD_CONFIG_FILE_READ: Old version 2 VLAN configuration file detected and read OK. Version 3 files will be written in the future.
Switch(config)#vtp password cisco hidden
Setting device VTP password
Switch(config)#do show vtp password
VTP Password: 52C518C46CE6647155DE01304CECA63E

## Slide 6: Режимы работы VTP
Server: имеет право редактировать базу VLAN и модифицировать параметры VTP для всего домена, синхронизирует файл VTP
  Администратору следует обеспечить наличие только одного сервера
Client: не имеет права редактировать базу VTP или модифицировать параметры VTP, синхронизирует базу VTP
  Разница с режимом Server заключается в праве редактировать базу VLAN
Transparent: не участвует в домене VTP, не синхронизирует базу VLAN, однако разрешает передачу транзитных сообщений VTP
Off: не участвует в домене VTP, не синхронизирует базу VLAN, при этом также запрещает передачу транзитных сообщений VTP
  Режим Off может быть недоступен на некоторых платформах

## Slide 7: Сообщения VTP
Summary advertisement
  Рассылаются раз в 5 минут, из данных содержат только номер ревизии
Subset advertisement
  Рассылаются по необходимости, содержат собственно базу VLAN
Advertisement request
  Запрос на получение Subset advertisement
VTP join message
  Запрос на получение BUM-трафика в каждом из VLAN (для VTP Pruning)

## Slide 8: Принцип работы VTP
VTP работает только на транковых портах
База синхронизируется на непротиворечиво настроенных свитчах
  Должны совпасть имя домена и пароль (хэш MD5 от пакета+пароля)
rev.9
rev.9
rev.9
rev.9
rev.9
Change
rev.10
rev.10
rev.10
rev.10
rev.10
Summary
rev.10
Summary
rev.10
Summary
rev.10
Request
rev.10
Request
rev.10
Request
rev.10
VLAN Adv
rev.10
VLAN Adv
rev.10
VLAN Adv
rev.10
Summary
rev.10
Summary
rev.10
Summary
rev.10
Summary
rev.10
Summary
rev.10
Summary
rev.10
Summary
rev.10
Summary
rev.10
Summary
rev.10
Change
Change
Change
Request
rev.10
VLAN Adv
rev.10
Change
Summary
rev.10
Summary
rev.10

## Slide 9: Опасность использования VTP v1/2
Базу VLAN может отредактировать любой сервер
  VTP v1/2 не запрещает нескольким серверам редактировать базу синхронно
Можно потерять базу, добавив в сеть коммутатор с правильными именем домена и паролем, но большим номером ревизии
rev.9
rev.9
rev.9
Summary
rev.10
Summary
rev.10
VLAN 20
rev.10
rev.10
Request
rev.10
VLAN 10
rev.10
VLAN 10
VLAN 10
rev.10

## Slide 10: Аутентификация
show vtp password
show vtp status
Сравниваются MD5 хэши

## Slide 11: Особенности VTP v3
VTP v3 отслеживает существование соседних коммутаторов
Появляется концепция Primary Server
  Primary Server может редактировать базу, обычный Server - нет
  На роль Primary Server проводятся выборы среди обычных Server
VTP v3 поддерживает репликацию произвольных баз (feature)
Switch1(config)#vtp mode server ?
mst Set the mode for MST VTP instance.
unknown Set the mode for unknown VTP instances.
vlan Set the mode for VLAN VTP instance.
<cr>
Switch1(config)#vtp mode server vlan
Device mode already VTP Server for VLANS.
Switch1(config)#do vtp primary vlan
This system is becoming primary server for feature vlan
No conflicting VTP3 devices found.
Do you want to continue? [confirm] ↵
%SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG: aabb.cc00.0001 has become the primary server for the VLAN VTP feature
Switch1(config)#do show vtp devices
Retrieving information from the VTP domain. Waiting for 5 seconds.
VTP Feature Conf Revision Primary Server Device ID Device Description
------------ ---- -------- -------------- -------------- ----------------------
VLAN No 1 aabb.cc00.0001 aabb.cc00.0002 Switch2

## Slide 12: Репликация базы VLAN
В VTPv1/2/3 репликация VLAN включена по умолчанию
Реплицируются VLAN и их свойства: состояние active/suspended (но не lshut), структуры Private VLAN (только в VTPv3), флаг Remote SPAN
Switch2(config)#vlan 20
VTP VLAN configuration not allowed when device is not the primary server for vlan database.
Switch2(config)#do show vlan | include NetworkEducation
10 NetworkEducation suspended
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#name NetworkEducation
Switch1(config-vlan)#state suspended
Switch1(config-vlan)#end
Switch1#show vlan | include NetworkEducation
10 NetworkEducation suspended
Switch3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP Client mode for VLANS.
Switch3(config)#vlan 20
VTP VLAN configuration not allowed when device is in CLIENT mode.
Switch3(config)#do show vlan | include NetworkEducation
10 NetworkEducation suspended

## Slide 13: VTP Pruning
Штатный механизм VTP по ограничению BUM-трафика в транках
VTP отправляет в каждый транк Join со списком "нужных" ему VLAN
  VLAN "нужен", если есть абонентские порты с этим VLAN, либо незаблокированные транки с полученным Join от соседнего VTP
  BUM за VLAN не форвардится в порт, если не получен Join с этим VLAN
VLAN 10,20
VLAN 10,20
VLAN 30,40
VLAN 20,30
VLAN 10,20,30,40
BUM VLAN20

## Slide 14: VTP Pruning
VLANы, которые не входят в prune list, не могут быть изолированы
  switchport trunk pruning vlan
Для настройки
  vtp pruning (задается на сервере в режиме EXEC)
Для проверки
  show interface trunk
  show interface pruning
  show vtp status

## Slide 15: VTPv3

## Slide 16: Улучшения VTPv3
Решена проблемы revision overwrite
Дополнительная информация для распространения
  Расширенные VLAN (>1000)
  Приватные VLAN
  Настройка MST
Можно отключить VTP
  Глобально
  На интерфейсе

## Slide 17: Репликация конфигурации MST (1)
Поддерживается только в VTPv3
  Реплицирует название региона, номер ревизии MST (не связан с номером ревизии VTP), список инстансов и привязок VLAN к инстансам
Switch1(config)#vtp mode server mst
Setting device to VTP Server mode for MST.
Switch2(config)#vtp mode server mst
Setting device to VTP Server mode for MST.
Switch2(config)#do vtp primary mst
This system is becoming primary server for feature mst
No conflicting VTP3 devices found.
Do you want to continue? [confirm] ↵
%SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG: aabb.cc00.0002 has become the primary server for the MST VTP feature
Switch2(config)#do show vtp devices
Retrieving information from the VTP domain. Waiting for 5 seconds.
VTP Feature Conf Revision Primary Server Device ID Device Description
------------ ---- -------- -------------- -------------- ----------------------
VLAN No 1 aabb.cc00.0001 aabb.cc00.0001 Switch2
MST No 1 aabb.cc00.0002 aabb.cc00.0001 Switch2

## Slide 18: Репликация конфигурации MST (2)
Конфигурация MST реплицируется со Switch2 на Switch1
Switch1#show spanning-tree mst configuration
Name []
Revision 0 Instances configured 1
Instance Vlans mapped
-------- ---------------------------------------------------------------------
0 1-4094
Switch1#show vtp status | include Configuration Revision
Configuration Revision : 1
Configuration Revision : 0
Switch2(config)#spanning-tree mst configuration
Switch2(config-mst)#name NetworkEducation
Switch2(config-mst)#revision 99
Switch2(config-mst)#instance 1 vlans 100-200
Switch2(config-mst)#exit
Switch1#show spanning-tree mst configuration
Name [NetworkEducation]
Revision 99 Instances configured 2
Instance Vlans mapped
-------- ---------------------------------------------------------------------
0 1-99,201-4094
100-200
Switch1#show vtp status | include Configuration Revision
Configuration Revision : 1
Configuration Revision : 1