## Slide 1: CCIE Enterprise Bootcamp
Link Aggregation

## Slide 2: Агрегация интерфейсов Ethernet
Объединение нескольких физических портов (агрегируемых, bundled) Ethernet в один агрегатный логический порт (bundle)
Технология известна как
  Port Channel
  Link Aggregation (LAG)
  NIC Teaming

## Slide 3: Как работает
Агрегированный канал состоит из 2-ух частей
  Интерфейс Port-Channel
    Логический интерфейс, который представляет собой бандл интерфейсов
  Member интерфейс
    Физический интерфейс, являющийся частью бандла
Основная цель – скрыть Member интерфейсы от выше-стоящих протоколов
  Напр, STP должен видеть не 2x1 Гб интерфейса, а 1x2 Гб
    В результате – Active/Active поведение для STP

## Slide 4: Плюсы и минусы
Плюсы
  Проще и дешевле провести апгрейд сети
  Добавляется отказоустойчивость линка
Минусы
  Неравномерная загрузка физических интерфейсов
  Максимальная пропускная способность не увеличивается

## Slide 5: Агрегация между разными шасси

## Slide 6: Агрегация между разными шасси
StackWise
  Применяется на платформах доступа Cisco Catalyst 3750/3850
  Синхронизация Control Plane через специальный кабель
  Логически - одно устройство
Virtual Switching System (VSS)
  Применяется на платформах агрегации Cisco Catalyst 4500/6500/6800
  Синхронизация Control Plane через Virtual Switch Link (VSL)
  Логически – одно устройство
Virtual Port-Channel (vPC)
  Применяется на платформах Cisco Nexus
  Логически – независимые устройства
  Частичная синхронизация

## Slide 7: Создание агрегационного канала
Статическая
Link Aggregation Control Protocol (LACP)
  стандарт
Port Aggregation Group Protocol (PAGP)
  Cisco proprietary
  Отличается от LACP примерно также, как ISL от 802.1Q

## Slide 8: Варианты согласования бандла
On
  Нет согласования
Desirable
  Активное согласование PAGP
Auto
  Пассивное согласование PAGP
Active
  Активное согласование LACP
Passive
  Пассивное согласование LACP

## Slide 9: Бандл поднимется в случаях
On – On
Desirable – Desirable
Desirable – Auto
Active – Active
Active - Passive

## Slide 10: Балансировка внутри бандла
Балансировка настраивается только для исходящих кадров
Варианты балансировки (зависит от платформы):
  src-mac: все кадры от одного MAC-адреса отправляются с одного порта
  dst-mac: все кадры на один и тот же MAC-адрес отправляются с одного порта
  src-ip: все кадры (пакеты) от одного IP отправляются с одного и того же порта
  dst-ip: все кадры на один и тот же IP отправляются с одного и того же порта
  src-dst-mac (-ip): для определения выходного порта берется результат функции XOR от MAC-адресов (IP-адресов) отправителя и получателя

## Slide 11: L2 и L3 бандлы
LAG не зависит от типа порта
  Т.е. может быть access, trunk, tunnel, L3 и т.д.
Перевод из L2 в L3 (и наоборот) не может быть сделан «на горячую»
  Требуется изменение типа физического интерфейса switchport -> no switchport
  Использование LAG на L3 – тема дискуссионная

## Slide 12: Когда нас могут ждать проблемы?
Пример из недавнего прошлого