## Slide 1: CCIE Enterprise Bootcamp
IP Routing

## Slide 2: Сегодня в выпуске
Процесс маршрутизации
Longest Prefix Match (LPM)
Метрика или Административная дистанция?
Маршрутизация через интерфейс и через Next-Hop. В чем разница?

## Slide 3: Шаг 1. Процесс маршрутизации
Что делает маршрутизатор при получении IP пакета?
Ищет LPM
  show ip route 1.1.1.1
    1.0.0.0/8, via 2.2.2.2
    1.1.0.0/16, via 3.3.3.3
    0.0.0.0/0, via 4.4.4.4
Рекурсивный лукап чтобы найти исходящий интерфейс
  2.2.2.2 via 5.5.5.5
    5.5.5.5 via 6.6.6.6
      6.6.6.6, Directly Connected, Gi0/1

## Slide 4: Метрика или Административная дистанция?
А что, если существуют несколько «одинаковых» LPM?
  Получены через один протокол маршрутизации
    Выбираем наименьшую метрику*
    Правила могут варьироваться
      OSPF Best Path Selection
  Получены через разные протоколы маршрутизации
    Выбираем наименьшую административную дистанцию
Route Source | Default AD
Connected | 0
Static | 1
EIGRP Summary | 5
BGP External | 20
EIGRP Internal | 90
OSPF | 110
IS-IS | 115
RIP | 120
EIGRP External | 170
BGP Internal | 200
NHRP | 250
Unknown/Not valid | 255

## Slide 5: Шаг 2. Коммутация
После того, как исходящий интерфейс был выбран, необходимо отправить на него пакет
  В зависимости от устройства могут использоваться разные методы
    Process switching, Fast switching, CEF и др.
Где-то на этом этапе происходит балансировка в случае наличия ECMP

## Slide 6: RIB vs FIB
Protocol Data Structure
  show ip ospf database
  show ip bgp
  show ip eigrp topology
Routing Information Base
  show ip route
Forwarding Information Base
  На IOS = CEF
    show ip cef
    show adjacency

## Slide 7: Cisco Express Forwarding
Устройства с Cisco IOS используют CEF
Основная идея – просчитать как можно больше параметров заранее (на основе RIB и ARP) и поместить эти данные в FIB
  Проще говоря – это таблица для коммутации пакетов
Хранится либо в ТСАМ, либо в эмуляции ТСАМ
Может использоваться почти всегда, кроме случаев
  ACL logging
  Пакеты, предназначенные маршрутизатору
    Требуется отправка на CPU

## Slide 8: Adjacency таблица
Cache: нормальная запись, для которой сформирован L2-header
Receive: виртуальная запись для собственных маршрутов
Null: dev/Null
Punt: CEF not supported для destination префикса
Glean: не известен L2-header
Discard/Drop: записи для отбрасывемых пакетов
Switch#show ip cef
Prefix Next Hop Interface
0.0.0.0/0 no route
0.0.0.0/8 drop
0.0.0.0/32 receive
1.1.1.1/32 192.168.1.2 Vlan1
2.2.2.2/32 attached Null0
127.0.0.0/8 drop
192.168.1.0/24 attached Vlan1
192.168.1.0/32 receive Vlan1
192.168.1.1/32 receive Vlan1
192.168.1.2/32 attached Vlan1
192.168.1.255/32 receive Vlan1
224.0.0.0/4 drop
224.0.0.0/24 receive
240.0.0.0/4 drop
255.255.255.255/32 receive

## Slide 9: CEF и ECMP
CEF может иметь несколько вариантов next hop для одного префикса
  Максимальное количество зависит от платформы и версии протокола
  Трафик будет балансироваться между next hop по некоторому алгоритму
    ip cef load-sharing {per-packet|per-flow}
    show ip cef exact-route <src> <dst>
Поляризация
  ip cef load-sharing algorithm universal <id>

## Slide 10: Шаг 3. Инкапсуляция
После успешного поиска исходящего интерфейса, к пакету необходимо добавить L2 заголовок
Берется из CEF (Adj/ARP)

## Slide 11: Статические маршруты
Правильный метод маршрутизации
  ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 1.1.1.1
    Строим L2 Adjacency только для Next-Hop
Неправильный метод маршрутизации
  ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 Gi0/1
    строим L2 Adjacency для Destination IP

## Slide 12: Иногда указать NH недостаточно
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.1.1 250
Что будет, если упадет Adjacency с 10.0.0.1 ?