## Slide 1: CCIE Enterprise Bootcamp
IP SLA и Object Tracking

## Slide 2: Сегодня в выпуске
Для чего нужен Service Level Agreement
SLA + EOT

## Slide 3: Для чего нужен Service Level Agreement
Какие есть критерии для инсталяции маршрута?
  NH доступен (резолвится)
Мы не всегда можем полагаться на состояние физического интерфейса
  Link UP не всегда означает, что канал действительно работает

## Slide 4: IP SLA
Проверка доступности удаленной стороны на уровне Application*
Проверять можно много чего, например:
  ICMP ping
  UDP ping
  TCP сессия
  DNS/DHCP
  Задержка
  Потери
  И др.
    В зависимости от ПО и аппаратной платформы

## Slide 5: Object Tracking (OT/EOT)
EOT позволяет связать между собой состояние IP SLA и какого-либо объекта
  В результате функция становится application aware
Примеры объектов
  HSRP/VRRP
  Статические маршруты
  EEM
  И др.

## Slide 6: Reliable Static Routing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 track 1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.2 250
!
track 1 ip sla 1 reachability
!
ip sla 1
icmp-echo 8.8.8.8
!
ip sla schedule 1 life forever start-time now