## Slide 1: Протокол OSPFv3

## Slide 2: Особенности OSPFv3
Стандартный открытый протокол
  RFC 2740, 5340 и куча дополнений
Использует тот же алгоритм для работы с топологией, что и OSPFv2
  Топологическая и адресная информация разнесены в разные LSA
  Использует IPv6 для обмена сообщениями
    Работает с link-local адресами
    AllSPFRouters – ff02::5; AllDRouters – ff02::6
    Создавался для синхронизации маршрутов IPv6, позже адаптирован для маршрутов IPv4
    Для аутентификации используется встроенный в IPv6 протокол AH
  Использует те же типы пакетов: Hello, DBD, LSR, LSU, LSAck

## Slide 3: Формат пакета
Найдите 10 отличий в заголовке OSPFv3 по сравнению с OSPFv2:
Version |  |  |  |  |  |  |  | Type |  |  |  |  |  |  |  | Packet Length |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Router ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Area ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instance ID |  |  |  |  |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  |  | 
Version = 3
Type
  1 – Hello
  2 – DBD
  3 – LS Request
  4 – LS Update
  5 – LS Acknowledgment
Router ID – уникальный в AS ID
  По-прежнему 32 бита
Checksum – Internet Checksum
Нет полей для аутентификации
Reserved = 0

## Slide 4: Hello
Формат пакета Hello:
Изменения по сравнению с OSPFv2:
  Добавлен Interface ID (топологическая информация)
  Убрана адресная информация (маска сети и IP-адрес из заголовка IP-пакета)
  Поле Options увеличено до 24 бит
  Поле Dead Interval уменьшено до 16 бит
Interface ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Priority |  |  |  |  |  |  |  | Options |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hello Interval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dead Interval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DR IP address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BDR IP address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Neighbor List |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: Database Description
Формат пакета DBD:
Изменения по сравнению с OSPFv2
  Поле Options увеличено до 24 бит
0 |  |  |  |  |  |  |  | Options |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Interface MTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | M | MS
DD Sequence Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LSA Headers List |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Заголовок LSA
Изменения в заголовке LSA по сравнению с OSPFv2:
Изменения по сравнению с OSPFv2
  Убрано поле Options (переехало в LSA)
  Поле LSA Type увеличено до 16 байт
LS Age |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LS Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LS ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Advertising Router |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LS Sequence Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LS Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Length |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: Типы LSA в OSPFv3
Базовые типы LSA OSPFv3
  0x2001 – Router-LSA
  0x2002 – Network-LSA
  0x2003 – Inter-Area-Prefix-LSA
  0x2004 – Inter-Area-Router-LSA
  0x4005 – AS-External-LSA
  0x2006 – Deprecated
  0x2007 – NSSA-LSA
  0x0008 – Link-LSA
  0x2009 – Intra-Area-Prefix-LSA
Бит U указывает, что делать с LSA неизвестного типа
  0 – трактовать LSA как Link-local
  1 – распространять по S-битам
Биты S12 указывают LSA Scope
  00 – Link-local scoping
  01 – Area scoping
  10 – AS scoping
  11 – зарезервировано
U | S2 | S1 | LSA Function Code |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: Изменения в логике LSA1/2
В LSA1/2 осталась только топологическая информация
  Информация о пользовательских сетях уехала в Intra-Area-Prefix LSA9
  Информация об адресах next hop уехала в link-local Link LSA8
  В LSA2 остался только список подключенных Router ID
Появились Interface ID в LSA1, LSA8 и LSA9
R1
FD01::/64
LLA
LLA
LLA
LLA
R2
R3
R4
FD02::/64
Area 0
Type 1
RID: 1.1.1.1
IF1 Nbr: R2-IF1
IF2 Nbr: R3-IF1
Area 0
Type 1
RID: 2.2.2.2
IF1 Nbr: R2-IF1
IF2 Nbr: R4-IF1
Area 0
Type 1
RID: 3.3.3.3
IF1 Nbr: R3-IF1
IF2 Nbr: R4-IF2
Area 0
Type 1
RID: 4.4.4.4
IF1 Nbr: R4-IF1
IF2 Nbr: R4-IF2
Area 0
Type 2
LSID: R2-IF1
Nbr: 1.1.1.1
Nbr: 2.2.2.2
Area 0
Type 2
LSID: R3-IF1
Nbr: 1.1.1.1
Nbr: 3.3.3.3
Area 0
Type 2
LSID: R4-IF1
Nbr: 2.2.2.2
Nbr: 4.4.4.4
Area 0
Type 2
LSID: R4-IF2
Nbr: 3.3.3.3
Nbr: 4.4.4.4
Area 0
Type 9
RID: 1.1.1.1
IF: 3
FD01::/64
Area 0
Type 9
RID: 4.4.4.4
IF: 3
FD02::/64

## Slide 9: Формат Router LSA
Формат содержимого LSA1 (без учета заголовка):
0 |  |  | Nt | 0 | V | E | B | Options |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Link Type |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | metric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Interface ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Neighbor Interface ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Neighbor Router ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Link Type |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | metric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Interface ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Neighbor Interface ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Neighbor Router ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Флаги
  Nt – NSSATranslatorRole
  V – роутер строит Virtual Link
  E – роутер является ASBR
  B – роутер является ABR
Link Type
  1 – соседство с P2P-соседом (LSA1)
  2 – соседство в MA-канале (LSA2)
  3 – зарезервировано
  4 – OSPF Virtual Link

## Slide 10: Формат Network LSA
Формат содержимого LSA2 (без учета заголовка)::
Исчезло поле Network Mask
Появилось поле Options
0 |  |  |  |  |  |  |  | Options |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Attached Router IDs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: Изменения в адресных LSA
Адресная информация из LSA1 переехала в LSA8 и LSA9
LSA переименованы:
  LSA3: Inter-Area Prefix LSA
  LSA4: Inter-Area Router LSA
  LSA8: Link LSA
  LSA9: Intra-Area Prefix LSA

## Slide 12: Формат Inter-Area-Prefix LSA
Формат содержимого LSA9 (без учета заголовка):
# Prefixes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referenced LS Type (0x2001/0x2002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Referenced LS ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Referenced Advertising Router |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prefix Length |  |  |  |  |  |  |  | Prefix Options |  |  |  |  |  |  |  | Metric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Address Prefix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prefix Length |  |  |  |  |  |  |  | Prefix Options |  |  |  |  |  |  |  | Metric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Address Prefix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: OSPFv3 Instances
Механизм изначально создавался для разделения топологий
  Instance ID передается в заголовка OSPFv3
RFC 5838 предложил расширение для адресных семейств
Instance ID | Address Family
0-31 | IPv6 Unicast
32-63 | IPv6 Multicast
64-95 | IPv4 Unicast
96-127 | IPv4 Multicast
128-191 | Unassigned
192-255 | Reserved

## Slide 14: Аутентификация в OSPFv3
Штатный механизм аутентификации использует IPSec
  Можно задействовать также и шифрование
  OSPFv3 не задействует IKE/ISAKMP и требует ручное задание параметров SA
OSPFv3 Authentication Trailer
  Дополнительный механизм, RFC 7166
  Работает аналогично OSPFv2, передает в пакете номер ключа и подпись