## Slide 1: OSPFv3 Classic mode в Cisco IOS

## Slide 2: Включение OSPFv3
На интерфейсе включается только в явном виде
Если на устройстве нет ни одного IPv4-адреса, маршрутизатор не сможет автоматически выбрать Router ID
  Лучше всегда задавать его вручную
G0/0
G0/0
fd00::/64, F0/0
fd01::/64, F0/1 fd02::/64, F0/2
R1(config)#ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)#router-id 0.0.0.1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ipv6 enable
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R1
R2

## Slide 3: Источники маршрутной информации
Диагностика подсистемы маршрутизации и процесса OSPF
  Выявляет проблемы с Router ID, пассивными интерфейсами или неправильным планированием регионов
R2#show ipv6 ospf
! Показаны только некоторые строки вывода команды
Routing Process “ospfv3 1" with ID 0.0.0.1
Number of areas in this router is 1. 1 normal O stub 0 nssa
Reference bandwidth unit is 100 mbps
Area BACKBONE (0)
Number of interfaces in this area is l
SPF algorithm executed 2 times
Number of LSA 5. Checksum sum 0х031DF7
R2#show ipv6 protocols
! Вывод легенды сокращен
IPv6 Routing Protocol is "ospf 1"
Router ID 0.0.0.1
Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa
Interfaces (Area 0):
GigabitEthernet0/0
Redistribution:
None

## Slide 4: Базовая диагностика OSPF
Проверка интерфейсов (включая пассивные)
Проверка соседств
Проверка таблицы маршрутизации
R1#show ipv6 ospf interface brief
Interface PID Area Intf ID Cost State Nbrs F/C
Gi0/0 1 0 2 1 DR 1/1
Fa0/0 1 0 4 1 DR 0/0
Fa0/1 1 0 5 1 DR 0/0
Fa0/2 1 0 6 1 DR 0/0
R1#show ipv6 ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
0.0.0.2 1 FULL/BDR 00:00:38 GigabitEthernet0/0
R2#show ipv6 route ospf
O FD00::/64 [110/2]
via FE80::FE99:47FF:FEE5:2551, GigabitEthernet0/0
O FD01::/64 [110/2]
via FE80::FE99:47FF:FEE5:2551, GigabitEthernet0/0
O FD02::/64 [110/2]
via FE80::FE99:47FF:FEE5:2551, GigabitEthernet0/0

## Slide 5: Стоимость интерфейсов
Можно задать стоимость интерфейса в явном виде
Либо изменить референсную полосу для автоматического подсчета стоимости для всех интерфейсов, где она не задана явно
G0/0
10.0.0.1
G0/0
10.0.0.2
192.168.0.1, F0/0
192.168.1.1, F0/1 192.168.2.1, F0/2
R1(config)#ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)#auto-cost reference-bandwidth ?
<1-4294967> The reference bandwidth in terms of Mbits per second
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ipv6 ospf cost ?
<1-65535> Route cost of this interface
dynamic Specify dynamic cost options
R1
R2

## Slide 6: Passive-interface
OSPF анонсирует connected-сети со включенных в OSPF интерфейсов
  Приходится включать на клиентских интерфейсах, где hello нежелательны
Выход - пассивное участие OSPF на интерфейсе
  Сети с интерфейса по-прежнему анонсируются
  Hello-пакеты не отсылаются и не принимаются
Если таких интерфейсов много:
R1(config)#ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)#passive-interface FastEthernet0/0
R1(config)#ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)#passive-interface default
R1(config-rtr)#no passive-interface GigabitEthernet0/0

## Slide 7: Конфигурация интерфейса
Настройка абсолютно аналогична OSPFv2:
IOS не поддерживает субсекундные таймеры для OSPFv3
Router(config-if)#ipv6 ospf priority ?
<0-255> Priority
Router(config-if)#ipv6 ospf hello-interval ?
<1-65535> Seconds
Router(config-if)#ipv6 ospf dead-interval ?
<1-65535> Seconds
Router(config-if)#ipv6 ospf network ?
broadcast Specify OSPF broadcast multi-access network
non-broadcast Specify OSPF NBMA network
point-to-multipoint Specify OSPF point-to-multipoint network
point-to-point Specify OSPF point-to-point network

## Slide 8: Статическое указание соседей
Команда neighbor <IPv6> добавляет статического соседа в таблицу
  Требует тип среды nonbroadcast или point-to-multipoint nonbroadcast
  Достаточно указать с одной стороны соседства
  Настраивается на интерфейсе, а не в контексте роутера
  Требуется link-local адрес
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ipv6 ospf network nonbroadcast
R1(config-if)#ipv6 ospf neighbor fe80::2

## Slide 9: Диагностика интерфейса OSPF
Отображение детальной информации об интерфейсе OSPF
Router#show ipv6 ospf interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Link Local Address FE80::A8BB:CCFF:FE00:310, Interface ID 4
Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 0.0.0.1
Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 0.0.0.1, local address FE80::A8BB:CCFF:FE00:310
Backup Designated router (ID) 0.0.0.2, local address FE80::A8BB:CCFF:FE00:210
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:06
Graceful restart helper support enabled
Index 1/2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 2
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 0.0.0.2 (Backup Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)

## Slide 10: Диагностика соседства OSPF
Отображение детальной информации о соседе OSPF
Router#show ipv6 ospf neighbor GigabitEthernet0/0 2.2.2.2
OSPFv3 Router with ID (0.0.0.1) (Process ID 1)
Neighbor 0.0.0.2
In the area 0 via interface GigabitEthernet0/0
Neighbor: interface-id 3, link-local address FE80::A8BB:CCFF:FE00:200
Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
DR is 0.0.0.2 BDR is 0.0.0.1
Options is 0x000013 in Hello (V6-Bit, E-Bit, R-Bit)
Options is 0x000013 in DBD (V6-Bit, E-Bit, R-Bit)
Dead timer due in 00:00:39
Neighbor is up for 00:21:13
Index 1/1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
First 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
Last retransmission scan length is 0, maximum is 0
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

## Slide 11: Диагностика LSDB
Просмотр таблицы LSDB
  Показаны LSA1, LSA2 и LSA8
R1#show ipv6 ospf database ! вывод ограничен
OSPFv3 Router with ID (0.0.0.3) (Process ID 1)
Router Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Fragment ID Link count Bits
0.0.0.1 1495 0x80000003 0 2 None
0.0.0.2 1495 0x80000003 0 2 None
Net Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Rtr count
0.0.0.1 1495 0x80000001 4 2
Link (Type-8) Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Interface
0.0.0.1 1574 0x80000001 4 Gi0/0
0.0.0.1 1534 0x80000001 4 Gi0/0
.1
FD01::/64
.2
FD02::/64
OSPF area 0
OSPF area 1
FDFF::/64
BGP
0.0.0.1
0.0.0.2
LLA

## Slide 12: Диагностика LSDB
Просмотр таблицы LSDB
  Показаны LSA3, LSA9 и LSA5
R1#show ipv6 ospf database ! вывод ограничен
Inter Area Prefix Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Prefix
0.0.0.2 3 0x80000001 FD02::/64
Intra Area Prefix Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Ref-lstype Ref-LSID
0.0.0.1 26 0x80000002 0 0x2001 0
Type-5 AS External Link States
ADV Router Age Seq# Prefix
0.0.0.2 5 0x80000001 FDFF::/64
.1
FD01::/64
.2
FD02::/64
OSPF area 0
OSPF area 1
FDFF::/64
BGP
0.0.0.1
0.0.0.2
LLA

## Slide 13: Диагностика Router LSA
Просмотр отдельной Router LSA в таблице LSDB
R1#show ipv6 ospf database router adv-router 0.0.0.1
OSPFv3 Router with ID (0.0.0.1) (Process ID 1)
Router Link States (Area 0)
LS age: 1364
Options: (V6-Bit, E-Bit, R-Bit, DC-Bit)
LS Type: Router Links
Link State ID: 0
Advertising Router: 0.0.0.1
LS Seq Number: 80000004
Checksum: 0x6C58
Length: 56
Number of Links: 2
Link connected to: a Transit Network
Link Metric: 1
Local Interface ID: 4
Neighbor (DR) Interface ID: 4
Neighbor (DR) Router ID: 0.0.0.1
.1
FD01::/64
.2
FD02::/64
OSPF area 0
OSPF area 1
FDFF::/64
BGP
0.0.0.1
0.0.0.2
LLA

## Slide 14: Диагностика Network LSA
Просмотр отдельной Network LSA в таблице LSDB
R1#show ipv6 ospf database network adv-router 0.0.0.1
OSPFv3 Router with ID (0.0.0.1) (Process ID 1)
Net Link States (Area 0)
LS age: 482
Options: (V6-Bit, E-Bit, R-Bit, DC-Bit)
LS Type: Network Links
Link State ID: 4 (Interface ID of Designated Router)
Advertising Router: 0.0.0.1
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0x1FB
Length: 32
Attached Router: 0.0.0.1
Attached Router: 0.0.0.2
.1
FD01::/64
.2
FD02::/64
OSPF area 0
OSPF area 1
FDFF::/64
BGP
0.0.0.1
0.0.0.2
LLA

## Slide 15: Диагностика Link LSA
Просмотр отдельной Link LSA
R1#show ipv6 ospf database link interface GigabitEthernet0/0 adv-router 0.0.0.1
OSPFv3 Router with ID (0.0.0.1) (Process ID 1)
Link (Type-8) Link States (Area 0)
LS age: 698
Options: (V6-Bit, E-Bit, R-Bit, DC-Bit)
LS Type: Link-LSA (Interface: GigabitEthernet0/0)
Link State ID: 3 (Interface ID)
Advertising Router: 0.0.0.1
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0xA7B7
Length: 44
Router Priority: 1
Link Local Address: FE80::A8BB:CCFF:FE00:100
Number of Prefixes: 0
.1
FD01::/64
.2
FD02::/64
OSPF area 0
OSPF area 1
FDFF::/64
BGP
0.0.0.1
0.0.0.2
LLA

## Slide 16: Диагностика Intra-Area Prefix LSA
Просмотр отдельной Intra-Area Prefix LSA
R1#show ipv6 ospf database prefix adv-router 0.0.0.1
OSPFv3 Router with ID (0.0.0.1) (Process ID 1)
Intra Area Prefix Link States (Area 0)
Routing Bit Set on this LSA
LS age: 251
LS Type: Intra-Area-Prefix-LSA
Link State ID: 0
Advertising Router: 0.0.0.1
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0xE58F
Length: 52
Referenced LSA Type: 2001
Referenced Link State ID: 0
Referenced Advertising Router: 0.0.0.1
Number of Prefixes: 1
Prefix Address: FD01::1
Prefix Length: 64, Options: LA, Metric: 1
.1
FD01::/64
.2
FD02::/64
OSPF area 0
OSPF area 1
FDFF::/64
BGP
0.0.0.1
0.0.0.2
LLA

## Slide 17: Диагностика Inter-Area Prefix LSA
Просмотр отдельной Inter-Area Prefix LSA
R1#show ipv6 ospf database inter-area prefix fd02::/64
OSPFv3 Router with ID (0.0.0.1) (Process ID 1)
Inter Area Prefix Link States (Area 0)
Routing Bit Set on this LSA
LS age: 379
LS Type: Inter Area Prefix Links
Link State ID: 1
Advertising Router: 0.0.0.2
LS Seq Number: 80000002
Checksum: 0x3D6C
Length: 44
Metric: 0
Prefix Address: FD02::
Prefix Length: 64, Options: None
.1
FD01::/64
.2
FD02::/64
OSPF area 0
OSPF area 1
FDFF::/64
BGP
0.0.0.1
0.0.0.2
LLA

## Slide 18: Диагностика External LSA
Просмотр отдельной External LSA в таблице LSDB
Просмотр LSA7 – show ipv6 ospf database nssa-external
R1#show ip ospf database external fdff::/64
OSPFv3 Router with ID (0.0.0.1) (Process ID 1)
Type-5 AS External Link States
Routing Bit Set on this LSA
LS age: 349
LS Type: AS External Link
Link State ID: 0
Advertising Router: 0.0.0.1
LS Seq Number: 80000002
Checksum: 0xD5E4
Length: 36
Prefix Address: FDFF::
Prefix Length: 64, Options: None
Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
Metric: 20

## Slide 19: Диагностика Inter-Area Router LSA
Просмотр отдельной Inter-Area Router LSA в таблице LSDB
R2#show ipv6 ospf database inter-area router 0.0.0.1
OSPFv3 Router with ID (0.0.0.1) (Process ID 1)
Inter Area Router Link States (Area 1)
LS age: 19
Options: (V6-Bit, E-Bit, R-Bit, DC-Bit)
LS Type: Inter Area Router Links
Link State ID: 3
Advertising Router: 0.0.0.2
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0xA348
Length: 32
Metric: 20
Destination Router ID: 0.0.0.1
1.1.1.1
2.2.2.2
10.1.2.0/24
.1
192.168.1.0/24
.2
192.168.2.0/24
172.16.0.0/16
BGP
OSPF area 0
OSPF area 1

## Slide 20: Что бы подебажить?
Hello protocol
Обмен пакетами
Построение LSDB и пересчет SPF
Router#debug ipv6 ospf hello
*Mar 25 19:18:05.873: OSPFv3-1-IPv6 HELLO Gi0/0: Send hello to FF02::5 area 0 from FE80::1 interface ID 3
*Mar 25 19:18:08.306: OSPFv3-1-IPv6 HELLO Gi0/0: Rcv hello from 0.0.0.2 area 0 from FE80::2 interface ID 3
*Mar 25 19:18:08.360: OSPFv3-1-IPv6 HELLO Gi0/0: Mismatched hello parameters from 0.0.0.2
Router#debug ip ospf packet
*Mar 25 19:20:31.743: OSPFv3-1-IPv6 PAK Gi0/0: rcv. v:3 t:2 l:228 rid:0.0.0.2
*Mar 25 19:20:31.743: OSPFv3-1-IPv6 PAK Gi0/0: aid:0.0.0.0 chk:CE7B inst:0 from GigabitEthernet0/0
Router#debug ipv6 ospf spf ?
external SPF for external routes
inter SPF for inter-area routes
intra SPF for intra-area routes
statistic SPF statistics
<cr>

## Slide 21: Stub-регионы и маршрут по умолчанию
Настройка регионов идентична OSPFv2
Импорт маршрута по умолчанию
Router(config)#ipv6 router ospf 1
Router(config-rtr)#area 2 stub
Router(config-rtr)#area 3 stub no-summary
Router(config-rtr)#area 4 nssa
Router(config-rtr)#area 5 nssa no-summary default-information-originate metric 15 metric-type 1
Router(config-rtr)#area 5 nssa translate type7 always suppress-fa
R1(config)#ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)#default-information originate always metric 25 metric-type 1
R2#show ipv6 ospf database | begin Type-5
Type-5 AS External Link States
ADV Router Age Seq# Prefix
0.0.0.1 19 0x80000001 ::/0
R2#show ip route | section ::/0
OE1 ::/0 [110/26], tag 1
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:210, GigabitEthernet0/0

## Slide 22: Редистрибуция
Процесс импорта внешних маршрутов из RIB в LSDB (как LSA5/LSA7)
  Connected
  Static
  Динамические (BGP/EIGRP/OSPFv3/IS-IS/RIPng)
  Глобальная таблица или VRF
  Ключ include-connected импортирует из другого протокола "свои" маршруты
По умолчанию LSA получают метрику 20, типа 2
  Можно указать тип, значение метрики или метку явно или через route-map
Router(config)#ipv6 router ospf 1
Router(config-rtr)#redistribute connected
Router(config-rtr)#redistribute static metric 10 metric-type 1 tag 123
Router(config-rtr)#redistribute eigrp 1 include-connected route-map EIGRP_TO_OSPF
Router(config-rtr)#default-metric 25

## Slide 23: Route-map при редистрибуции в OSPF
С помощью Route-map можно отобрать префиксы для редистрибуции или назначить специальные метрики
R1(config)#ipv6 route fd11::/64 fe80::2 GigabitEthernet0/0 tag 1
R1(config)#ipv6 route fd12::/64 fe80::2 GigabitEthernet0/0 tag 2
R1(config)#route-map STATIC_TO_OSPF permit 10
R1(config-route-map)#match tag 1
R1(config-route-map)#set metric 10
R1(config-route-map)#set metric-type type-1
R1(config)#ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)#redistribute static route-map STATIC_TO_OSPF
R1(config-rtr)#do show ipv6 ospf database | begin Type-5
Type-5 AS External Link States
ADV Router Age Seq# Prefix
0.0.0.1 1470 0x80000027 FD11::/64
0.0.0.1 326 0x80000001 FD12::/64
R2#show ipv6 route | section OE
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
OE1 FD11::/64 [110/11], tag 1
via FE80::1, GigabitEthernet0/0

## Slide 24: Distribute-list в OSPFv3 classic
Отличия от OSPFv2:
  Работает только с prefix-list (ACL или route-map не поддерживаются)
  Нельзя контролировать адрес gateway
RIB
OSPF
BGP
Router(config)#ipv6 prefix-list OSPF_TO_RIB permit ::/0 ge 128
Router(config)#ipv6 prefix-list BGP_TO_OSPF permit 2001:db8::/32 ge 64 le 64
Router(config)#ipv6 router ospf 1
Router(config-rtr)#distribute-list prefix-list OSPF_TO_RIB in GigabitEthernet0/0
Router(config-rtr)#distribute-list prefix-list BGP_TO_OSPF out bgp 65001

## Slide 25: Агрегация маршрутов OSPFv3
Агрегация inter-area маршрутов на ABR (метрика максимальная):
Агрегация external маршрутов на ASBR:
Router(config)#ipv6 router ospf 1
Router(config-rtr)#area 0 range fd00::/16
R1
Area 0
fd00::1/128
fd00::2/128
LSA3 fd00::/16
Area 1
Router(config)#ipv6 router ospf 1
Router(config-router)#summary-prefix fd00::/16
R1
BGP
fd00::1/128
fd00::2/128
LSA5 fd00::/16
OSPF

## Slide 26: Virtual Link
Используются для связи ABR через non-backbone (и non-stub) регион
  Через псевдотуннельный интерфейс синхронизируется LSDB area 0
Команда area <#> virtual-link <RID> указывает другой конец туннеля
  Номер региона, к которому принадлежат оба ABR
  Router ID другого ABR, доступный в указанном регионе
Area 0
Area 1
Area 0
LSA 3
Net A
LSA 1
Net A
LSA 1
Net A
LSA 1
Net A
R1(config)#ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)#area 1 virtual-link 2.2.2.2
R2(config)#ipv6 router ospf 1
R2(config-rtr)#area 1 virtual-link 1.1.1.1

## Slide 27: Манипуляции с AD
Административное расстояние задается на все маршруты протокола
  Значения по умолчанию такие же, как в OSPFv2: 110/110/170
  distance <#> задает все три значения
  distance ospf позволяет задать отдельные значения
  Отдельным маршрутам AD переопределить нельзя
Router(config-rtr)#distance ospf intra-area 120 inter-area 125 external 160
Router(config-rtr)#do show ipv6 route ospf | section ::
O FD00::1/128 [120/10]
via FE80::2, GigabitEthernet0/0
OI FD00::2/128 [125/20]
via FE80::2, GigabitEthernet0/0
OE1 FD00::3/128 [160/131], tag 1
via FE80::2, GigabitEthernet0/0

## Slide 28: OSPF Authentication Trailer
Исходящие пакеты подписываются хэшем от содержимого и ключа
  Требует создания ключевого комплекта
Механизм поддерживается с IOS 15.4(2)T
Синтаксис от OSPFv3 AF-mode, но работает и с Classic-mode
R1(config)#key chain OSPF_KEYCHAIN
R1(config-keychain)#key 1
R1(config-keychain-key)#cryptographic-algorithm ?
hmac-sha-1 HMAC-SHA-1 authentication algorithm
hmac-sha-256 HMAC-SHA-256 authentication algorithm
hmac-sha-384 HMAC-SHA-384 authentication algorithm
hmac-sha-512 HMAC-SHA-512 authentication algorithm
md5 MD5 authentication algorithm
R1(config-keychain-key)#cryptographic-algorithm hmac-sha-256
R1(config-keychain-key)#key-string SECRETKEY
R1(config-keychain-key)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ospfv3 authentication key-chain OSPF_KEYCHAIN

## Slide 29: OSPFv3 Classic и IPsec
Исходящие пакеты подписываются IPsec
Параметры настройки должны совпадать:
  Номер SPI (Security Parameter Index)
  Алгоритм подписи (MD5 или SHA-1)
  Общий ключ размера, равного хэшу (16 байт для MD5, 20 байт для SHA-1)
Задание на уровне интерфейса
Задание на уровне региона
Router(config-if)#ipv6 ospf authentication ipsec spi 500 md5 1234567890abcdef1234567890abcdef
Router(config-if)#ipv6 ospf authentication ipsec spi 500 sha1 1234567890123456789012345678901234567890
Router(config-if)#ipv6 ospf encryption ipsec spi 500 esp aes-cbc 128 1234567890abcdef1234567890abcdef sha1 1234567890123456789012345678901234567890
Router(config)#ipv6 router ospf 1
Router(config-rtr)#area 1 authentication ipsec spi 1000 md5 1234567890abcdef1234567890abcdef
Router(config-rtr)#area 1 encryption ipsec spi 1000 esp 3des 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef md5
1234567890abcdef1234567890abcdef